Приложение

к решению окружного

Совета депутатов

от « 27 »  ноября 2019г.№ 366

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Советский городской округ» на 2020 – 2030 годы

ПАСПОРТ

программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Советский городской округ» на 2020 – 2030 годы

| 1.Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Советский городской округ» на 2020 – 2030 годы (далее Программа). |
| --- | --- |
| 2. Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ; - Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Устав муниципального образования «Советский городской округ»; - Федеральный закон от 27.07.2010 № 10-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон о 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Минрегионразвития РФ от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуре»; - Приказ Минрегионразвития РФ № 204 от 06.05.2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Генеральный план муниципального образования «Советский городской округ», утвержденного решением окружного Совета депутатов от 06.02.2013г. № 270. |
| 3. Заказчик Программы | Администрация Советского городского округа. |
| 4. Разработчик Программы | Управление ЖКХ администрации Советского городского округа. |
| 5. Цели Программы | Основными целями программы являются: обеспечение эффективности и надежности функционирования систем и объектов коммунальной инфраструктуры; повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг; - улучшение бытовых условий жизни населения; -обеспечение максимально эффективного использования природного газа; -обеспечение перехода отопления жилого и нежилого фонда с твердого топлива на газ; - улучшение экологической ситуации на территории городского округа. |
| 6. Задачи Программы | Основными задачами программы являются: модернизация и развитие систем и объектов коммунальной инфраструктуры в целях жилищного и промышленного строительства; строительство объектов теплоэнергетики для повышения качества коммунальных услуг; строительство объектов системы коммунального водоснабжения и канализации; улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития городского округа, создание благоприятных условий для проживания граждан; энергосбережение и повышение энергоэффективности коммунального хозяйства; реализация государственной политики по обеспечению населения природным газом на основе внедрения прогрессивных технологий и максимального использования потенциала газораспределительной системы Советского городского округа. |
| 7. Важнейшие целевые показатели Программы | В результате реализации мероприятий Программы будут получены следующие качественные изменения в функционирование системы и объектов коммунальной инфраструктуры: - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры городского округа; снижение степени износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности их работы; развитие систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения; - создание технической возможности подключения дополнительных нагрузок для обеспечения жилищного строительства; - улучшение качества предоставляемых услуг; - обеспечение комфортных условий проживания; - энергосбережение и повышение энергоэффективности; - повышение уровня комфортности жизни населения городского округа; - создание условий условия для газоснабжения природным газом негазифицированного существующего жилищного фонда; - создание условий для перевода газоснабжения жилых и общественных зданий с сжиженного на природный газ; - создание условий для использования децентрализованных источников отопления; - улучшение экологической обстановки на территории городского округа. |
| 8.Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 10 лет (2020 – 2030 годы) |
| 9. Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств: федерального, областного, местного бюджетов через участие в инвестиционных программах; внебюджетных средств, в том числе собственных средств организаций коммунального комплекса, частные инвестиции. Общий объем финансирования составляет – 547,67 млн. руб., в том числе: местный бюджет – 23,63 млн. руб.; областной бюджет – 449,04 млн. руб.; привлеченные средства– 75,0 млн. руб. Условиями выделения бюджетных денежных средств являются: софинансирование программных мероприятий на паритетных началах региональным и федеральным бюджетами в соответствии с решениями Правительства Калининградской области; разработка и утверждение в установленном порядке заказчиком Программы сметной (проектной) документации на выполнение строительных работ и капитального ремонта объектов. Объем бюджетных средств подлежит ежегодному уточнению при разработке бюджета городского округа и в соответствии с решениями Правительства Калининградской области на соответствующий год. |
| 11. Ожидаемые результаты реализации программы | Система электроснабжения: - повышение надёжности, качества и бесперебойности электроснабжения; - повышение доступности услуг по электроснабжению для существующих и перспективных потребителей. Система теплоснабжения: - повышение надёжности и качества теплоснабжения; - повышение доступности услуг по теплоснабжению для перспективных потребителей; - увеличение доли объёма услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта; - снижение доли ветхих и аварийных сетей; - увеличение резерва на источниках теплоснабжения; - приведение потерь при транспортировке к нормативным значениям; - внедрение энергосберегающих технологий; - повышение качества теплоносителя. Система водоснабжения: - повышение надёжности, качества и бесперебойности водоснабжения; - повышение доступности услуг по водоснабжению для существующих и перспективных абонентов; - увеличение доли объёма услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта; - снижение доли ветхих и аварийных сетей; - увеличение резерва на источниках водоснабжения; - снижение потерь при транспортировке; - внедрение энергосберегающих технологий; - повышение качества воды, отпускаемой абонентам. Система водоотведения: - повышение надёжности и качества услуг по водоотведению и очистки стоков; - повышение доступности услуг по водоотведению для существующих и перспективных абонентов; - снижение доли ветхих и аварийных сетей; - увеличение резерва основного оборудования; - снижение несанкционированных сбросов стоков и ликвидация неэффективного оборудования; - внедрение энергосберегающих технологий. Система газоснабжения: - повышение надёжности, качества и бесперебойности газоснабжения; - внедрение энергосберегающих технологий; - повышение контроля, безопасности системы. Система сбора и утилизации твердых бытовых отходов: - повышение надёжности, качества и бесперебойности по сбору, утилизации твердых бытовых отходов; - повышение доступности услуг для существующих и перспективных абонентов; - внедрение энергосберегающих технологий; - ликвидация несанкционированных свалок ТБО; - снижение вредных факторов для окружающей среды; |

Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы.

Перспективные показатели развития для разработки Программы

Характеристика муниципального образования

Советск (Советский городской округ) - второй по численности населения город (39,2 тыс. чел.) в Калининградской области, являющийся приграничным муниципальным образованием, расположенным в северо-восточной части Калининградской области. Территория округа составляет 44,4 квадратных километров. Средняя плотность населения на 1 квадратный километр - 957,2 человека.  На севере город граничит с Литовской Республикой, на западе - со Славским, на юге и востоке - с Неманским городскими округами. Центры этих муниципальных образований находятся на расстоянии 10 км от Советска.

Советск - город многофункциональной экономики, крупный промышленно-транспортный полюс развития северо-востока региона.  Вместе с тем, город обладает развитой социальной инфраструктурой, а также имеет богатое историко-культурное наследие.

Округ занимает выгодное географическое положение на границе с Евросоюзом (Литвой). В нем расположен пограничный контрольно-пропускной пункт, который обеспечивает круглосуточный автомобильный и железнодорожный пограничный переход, соединяющий Калининградскую область с Литовской Республикой. Расстояние до областного центра составляет 118 км. Через Советск до границы с Литвой проходит федеральная автотрасса А 216, входящая в состав европейской автодорожной сети Е 77.

Город расположен на берегу реки Неман, что позволяет сохранять потенциал развития грузового судоходства и речного туризма. Одновременно река образует природную границу между территориями России (Калининградской области) и Литвы.

По данным органов Росстатистики общая протяженность дорог общего пользования местного значения составляет 103,4 км, федерального значения 13,6 км. Общая протяжённость железнодорожных путей в пределах границ города — 17,0 км.

Административно-территориальное деление МО «Советский городской округ»

| № | Наименование поселения | Количество населенных пунктов | Численность населения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МО « Советский городской округ», в том числе | 1 | 39150 |
| 1 | г. Советск | 1 | 39150 |

Рисунок 1. Схема расположения МО «Советский городской округ» в структуре Калининградской области

Население и демографическая ситуация

Среднегодовая численность населения округа на 1 января 2019 года составила 39,2 тыс. человек. За последние 9 лет численность населения округа уменьшилась на 2 тысячи человек, что происходит в основном за счет естественной убыли населения и ежегодного превышения миграционного оттока населения (2014-2017г.г.) по сравнению с общим числом прибывших за этот период.

При этом наиболее высокий показатель превышения миграционного оттока -425 человек, составил в 2017 году. Вместе с тем, следует отметить, что в регионе в целом, прежде всего, за счет муниципальных образований, образующих Калининградскую агломерацию, заметно проявляется тенденция, связанная с  превышением миграционного притока населения.

Численность населения трудоспособного возраста в 2017 году составила 21,6 тыс. человек, моложе трудоспособного – 6,6 тыс. чел. и старше трудоспособного – 12,3 тыс. чел. В таблице 1 представлены данные сравнительного анализа возрастной структуры населения за период времени с 2008 года.

Возрастная структура населения, 2008 - 2017 годы (оценка, в %)

| Наименование показателя | Округ | Область |
| --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2017 | 2008 | 2017 |
| Моложе трудоспособного | 14,5 | 16,3 | 14.9 | 17,4 |
| Трудоспособное население1 | 63,8 | 53,3 | 64,9 | 57,6 |
| Старше трудоспособного | 21,7 | 30,4 | 20,2 | 25,0 |

1Мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года

Возрастная структура округа существенно изменилась с одной стороны, в сторону уменьшения удельного веса численности трудоспособного населения с 63,8% в 2008 году до 53,3% в 2017 году, а с другой - в сторону довольно значительного увеличения доли населения старше трудоспособного возраста: с 21,7% до 30,4% за тот же период времени.

Демографическая обстановка в округе по сравнению со среднеобластными показателями в целом мало изменилась и по-прежнему характеризуется кризисной ситуацией. При этом за последние 10 лет ситуация с естественной убылью населения достаточно существенно менялась.

Так, например, в период с 2008 года по 2013 год происходило заметное снижение естественной убыли населения: с - 7,2 до - 4,4 человек на 1 тыс. населения за счет некоторого повышения рождаемости и снижения смертности, а затем возобновилась тенденция нарастания естественной убыли, которая достигла своего пика в 2017 году и составила - 8,0 чел. на 1 тыс. населения.

Это произошло, прежде всего, за счет значительного увеличения за последние годы удельного веса населения старше трудоспособного возраста, приближающегося практически к одной трети численности населения округа.

Общие показатели воспроизводства населения (на 1 тыс. населения), 2008, 2017гг.

| Административно-территориальное образование | Рождае-мость | Смерт-ность | В т.ч., в возрасте до 1 года | Материн-ская смертность | Естествен-ная убыль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Округ | 2008 | 10,2 | 17,4 | 6,9 | 0 | -7,2 |
|  | 2017 | 7,8 | 15,8 | 9,6 | 0 | -8,0 |
| Область | 2008 | 11,4 | 15,4 | 5,9 | 0 | -4,0 |
|  | 2017 | 11,1 | 12,5 | 4,5 | 0 | -1,4 |

Вместе с тем, некоторые позитивные перемены, связанные с поставками современного диагностического оборудования, эффективных лекарственных препаратов, переориентацией на оздоровительно -  профилактическую работу с населением, в том числе, в рамках национального проекта «Здоровье», сказались на сокращении смертности населения. Так, за период с 2008г. по 2017г. смертность в округе понизилась на 11,6%, исчезла материнская смертность, но детская смертность несколько увеличилась.

Интегральный показатель демографической обстановки в округе и в регионе -  ожидаемая продолжительность жизни. При этом данный показатель является также важнейшей характеристикой качества жизни и уровня развития человеческого потенциала, т.к. он отражает не только состояние демографической ситуации, но и совокупность всех остальных социально-экономических процессов в регионе и в округе.

Так, в 2008 году ожидаемая продолжительность жизни в округе была    несколько ниже, чем в среднем по области (соответственно – 66,2 и 67,2 лет). За прошедшие 10 лет ситуация по данному показателю существенно выровнялась в округе и составила в 2017 году 72,6 лет и соответственно 72,5 лет в среднем по региону.

Для гарантированного обеспечения населения комфортными условиями для жизни на протяжении реализации Программы необходимо обеспечить повышение качество жилищного фонда и услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Рынок труда и занятость

Очевидно, что сокращение численности населения и трудовых ресурсов весьма заметно повлияли на численность занятых в экономике округа, которая в 2018 году по данным администрации муниципалитета составила 18,1 тыс. чел. Это произошло, видимо, не только за счет указанных выше факторов, но и, в том числе, за счет расширения теневого рынка занятости.

Отраслевая структура экономики округа по сравнению с 2008 годом выглядит следующим образом.

Отраслевая структура экономики, 2008 г., 2018 г. (в тыс. чел.)

| Перечень отраслей экономики |
| --- |
| Год | Промышленность | Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание | Бюджетные организации | Транспорт и связь | Другие |
| 2008 | 9,4 | 8,1 | 4,2 | 1,7 | 3,4 |
| 2018 | 7,1 | 5,7 | 2,9 | 0,8 | 1,6 |

Несмотря на сжатие сферы занятости в целом, по-прежнему наиболее высокий удельный вес работающих сосредоточен в таких отраслях местной экономики, как промышленность (39%), торговля, общественное питание и бытовое обслуживание (32%).

Уровень официально зарегистрированной безработицы в округе (0,9 %) практически сопоставим с аналогичным значением данного показателя по региону (0,8%) и на 1 января 2017 года он составил 223 человека. Социально-демографический портрет безработных в муниципальном образовании - это женщины (более 55 %) и молодые люди в возрасте от 16 до 29 лет (18%) Среди других категорий безработных следует отметить уволенных в связи с ликвидацией предприятия или сокращением численности работников (13%), а также граждан пред пенсионного возраста (9%).

Главная причина безработицы в округе – несоответствие спроса и предложения на рынке труда. С одной стороны, профессиональный профиль и уровень квалификации не соответствуют потребностям работодателей, а с другой -  часть вакантных мест по условиям труда и заработной плате не отвечает ожиданиям соискателей среди безработных.

Между тем, в 2017 году уровень напряженности на местном рынке труда был весьма благоприятный - на одного безработного предлагалось 2,0 вакантных рабочих места. При этом 66% вакантных рабочих мест, по данным Центра занятости, ориентированы на рабочие профессии.

Так, на предприятиях обрабатывающей промышленности нужны, прежде всего, швеи, операторы швейного производства, электромонтеры, сварщики и слесари, а в сфере торговли и общественного питания – водители, продавцы и подсобные рабочие. В бюджетном секторе экономики востребованы работники учреждений социального обслуживания, молодые учителя и работники культуры, а также врачи узкой специализации и младший медицинский персонал.

Представленные данные по рынку труда и занятости населения показывают, что округ является трудодефицитным. Это связано не только с несоответствием профессионально-квалификационной структуры спроса и предложения рабочей силы, но и с наличием естественной убыли населения, не компенсируемой миграционным приростом.

В дальнейшем, при расчете затрат населения на коммунальные услуги будет учитываться соотношение населения в трудоспособном возрасте, моложе трудоспособного возраста и старше трудоспособного возраста.

Жилищное строительство и коммунальная инфраструктура

Количество жилых зданий в муниципальном округе в 2016 году составило 1378. Общая площадь жилых помещений в Советске практически не изменилась за последние годы и составила в 2017 году 997 тыс. кв. метров, в том числе муниципальный жилой фонд – 234 тыс. кв. метров. Обеспеченность жильем в среднем на душу населения составила 24,85 кв. метра/чел., что является 8-м результатом по всем муниципалитетам области.  Объемы жилищного строительства в округе в последние годы были незначительными, например, в 2017 году было построено 4760 кв. метров. В среднем за 2015-17 гг.  на душу населения строилось 0,18 кв. м. жилья в год. В целом по Калининградской области этот показатель был значительно выше – 1,12 кв.м. на человека.  Однако, жилищное строительство в области концентрируется в небольшом количестве муниципальных образований – всего 6 из них (г. Калининград, Гурьевский городской округ и 4 муниципальных образования на побережье) имели объемы строительства на душу населения выше среднего. Существует тесная связь между объемами жилищного строительства и изменением численности населения. В частности, во всех вышеотмеченных 6 муниципальных образованиях был зафиксирован рост населения в последние 10 лет. Во всех остальных образованиях объемы строительства были незначительными и в лучшем случае достигали 0,5 кв. метров на человека. Если негативные демографические тенденции последних лет в округе будут продолжены (старение и сокращение численности населения) высоких объемов жилищного строительства ждать не приходится. Важной отличительной особенностью жилищного строительства в округе является то что большая часть строительства приходится на возведение индивидуальных жилых домов, в частности в 2016 году на них пришлось 93% от всего объема жилищного строительства, а в 2017 году – все 100%.

Можно отметить, что в последние годы количество выданных разрешений на строительство демонстрирует тенденцию к сокращению, что указывает на ожидаемое дальнейшее снижение объемов строительства в ближайшие годы.

Показатели строительной активности

Несмотря на относительно небольшие объемы строительства, число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилых условий стабильно уменьшалось: с 2100 в 2010 г. до 729 на конец 2017 г.  В соответствии с целевой программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2015 годы» в округе в 2014-2015 годах улучшили свои жилищные условия 315 человек из 112 квартир 13 многоквартирных домов, признанными аварийными до 2012 года. Общая площадь расселяемых жилых помещений составляет 4,2 тыс. кв.м. На переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2014-2015гг. было направлено 150,8 млн. рублей.

Основные проблемы в сфере ЖКХ связаны с аварийным состоянием значительного количества домов в городе. По состоянию на декабрь 2018 года количество домов, находящихся в аварийном состоянии - 20, имеющих общую площадь 5,02 тыс. кв. м., ветхих – 160 домов, площадью 56,0 тыс. кв. м. Удельный вес площади ветхого и аварийного жилищного фонда в общей жилой площади составляет 6%. В сфере ЖКХ осуществляют свою деятельность 4 муниципальных предприятия с общей численностью работающих 390 человек.

Действующий генеральный план города был утвержден в 2013 году.  Данный документ базировался на весьма оптимистических прогнозах роста численности населения, связанных с начавшимся строительством недалеко от Советска Балтийской АЭС. Например, Генеральный план предполагал, что численность населения Советска в 2015 году достигнет 50 тыс. человек, а к 2030 году – 60 тыс. человек.  На данный момент, очевидно, что это были слишком оптимистические прогнозы и Генеральный план потребует переработки в соответствии с новыми реалиями.

Характеристика жилищного фонда МО «Советский городской округ»

Данные по ведомственной принадлежности жилого фонда, его этажности и степени благоустройств представлены в Таблицах на основании сведений представленных администрацией МО «Советский городской округ».

| Населенный пункт | Площадь земель в границах населенных пунктов (га) | Расстояние до административного центра (км) | Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2018 г. (чел): |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Благоустроенный жилой фонд | Неблагоустроенный жилой фонд | Частный сектор благоустроенный | Частный сектор неблагоустроенный | ВСЕГО | Дачники |
| 1. Советск | - | - | 21012 | 16871 | Нет данных | Нет данных | 39752 | 38 |
| Всего: | - | - | 21012 | 16871 | Нет данных | Нет данных | 39752 | 38 |

*Благоустроенный жилой фонд и частный сектор благоустроенный - объекты жилой застройки, имеющие центральное (индивидуальное) отопление, водоснабжение и водоотведение (вне зависимости от этажности и наличия мусоропроводов).

*Неблагоустроенный жилой фонд и частный сектор неблагоустроенный - объекты жилой застройки, в которых отсутствуют или центральное (индивидуальное) отопление, или водоснабжение, или водоотведение.

Существующая этажность застройки

| Этажность застройки | Общее количество жилых домов |
| --- | --- |
| Менее 5 этажей | 1785 |
| 5-этажные | 119 |
| Более 5 этажей | 14 |
| Количество жилых домов, оборудованных мусоропроводами | 9 |

Благоустроенный жилой фонд и частный сектор благоустроенный – объекты жилой застройки, имеющие центральное (индивидуальное) отопление, водоснабжение и водоотведение (вне зависимости от этажности и наличия мусоропроводов), а так же канализацию, и согласно представленным в Таблице   численность постоянно проживающего населения составляет 21012 человек.

Неблагоустроенный жилой фонд и частный сектор неблагоустроенный – объекты жилой застройки, в которых отсутствуют или центральное (индивидуальное) водоснабжение, или водоотведение, а так же канализация, согласно представленным данным численность постоянно проживающего населения составляет  16871 человек.

В МО «Советский городской округ» присутствуют жилые застройки этажностью выше пяти этажей (14 домов), а также 9 домой оборудованных мусоропроводами.

Расстояние Калининград Советск по трассе составляет 118 км, а по прямой - 98 км. Связь с г. Калининградом и другими районами Калининградской области осуществляется по железнодорожной и автомобильной транспортной сети. Станция Советск является железнодорожным узлом. В Советске сходятся относящиеся к Калининградской железной дороге железнодорожные линии из Черняховска, Полесска и Калининграда, Немана (служебная линия, используется только для перевозок продукции завода строительных материалов, пассажирского движения нет) и Литвы (только грузовое движение). Осуществляется пассажирское железнодорожное сообщение с городом Калининградом (1 раз в сутки).

Прогноз изменения доходов населения

Заметное осложнение обстановки в стране и в регионе в последние годы, связанные геополитической ситуацией, введением санкций и контрсанкций, значительным падением курса рубля и его покупательной способности, не могли не сказаться и на уровне денежных доходов населения, причем как в области, так и в муниципальном образовании.

В этой связи, динамика реальных денежных доходов и заработной платы населения округа в период с 2008 года имела противоречивый характер. Так, до 2014 года была устойчивая тенденция роста как номинальных денежных доходов и заработной платы, так и в реальном их выражении в экономике округа, подкрепленная повышением оплаты труда в бюджетных учреждениях социальных отраслей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597. Одновременно эта тенденция сопровождалась сокращением численности населения округа с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 15% до 12,4%.

Вместе с тем, наряду с продолжающимся ростом в номинальном выражении средней заработной платы в округе до 28,2 тыс. руб. в 2017 году, уровень реальных доходов и заработной платы с 2014 по 2017г. снижался. Снижалась по сравнению с предыдущими годами и покупательная способность населения. Так, например, реальная заработная плата в 2017 году по официальным данным Управления статистики Калининградской области пока еще не достигла значений 2013 года. Одновременно за этот период возросла и численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (от общей численности населения) с 12,1% до 14,1%.

Однако, среднемесячная начисленная заработная плата работающих в округе, хотя и сократила за последние годы существенный разрыв от аналогичного регионального показателя (Таблица 4), но все-таки несколько отстает от среднего уровня оплаты труда в целом по области за 2017 г. (соответственно- 28,9 тыс. руб. и 30,5 тыс. руб.). Эта же тенденция характерна и для показателя уровня доходов и покупательной способности, а именно - соотношение между средней заработной платой и прожиточным минимумом трудоспособного населения (соответственно – 2,6 по округу и 2, 7 по области).

По этим показателям округ находился в 2017 году на 10 месте среди муниципальных образований области, при этом несколько опережая, например, по уровню средней оплаты труда такие городские округа, как Гусевский и Черняховский (соответственно, 25,5 тыс. руб. и 27,2 тыс. руб.).

Уровень доходов населения

| Административно-территориальное образование | Номинальная среднемесячная заработная плата(ЗП), в руб. | Прожиточный минимум (ПМ) на душу населения, в руб | Соотноше-ние между средней ЗП и ПМ трудоспособ-ногонаселения, в ед. | Доля населения с доходами ниже ПМ к общей численности населения, в % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Округ | 2008 | 11858 | 4495 | 2,5 | 15,0 |
|  | 2017 | 28189 | 10510 | 2,6 | 14,0 |
| Область | 2008 | 15420 | 4495 | 2,7 | 13,1 |
|  | 2017 | 30576 | 10510 | 2,7 | 14,1 |

На территории округа постоянно обеспечивается выполнение норм ежегодного регионального соглашения о минимальной заработной плате в Калининградской области, согласно которому минимальные гарантии по оплате труда в 2017 году были установлены в размере 10500 рублей (с 01.01.2018 года – 11000 руб.). Эти соглашения стали весомым фактором не только повышения доходов определенной части населения, занятого в экономике округа, но и легализации заработной платы работающих. С этой целью проводится также работа межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет городского округа.

На величину заработной платы существенно влияет межотраслевая дифференциация занятых в экономике. Так, по данным Калининградстата за 2017 год, среди отраслей реального сектора экономики округа наиболее высокий уровень заработной платы наблюдался на предприятиях, связанных с обеспечением электрической энергией, газом и теплом – 31468 руб., а также в обрабатывающих производствах – 29140 рублей.

В непроизводственной сфере экономики самая высокая заработная плата была у работников органов местного самоуправления - 46869 руб., а также у граждан, осуществлявших финансовую и страховую деятельность - 34402 рублей. При этом в социально ориентированных отраслях муниципальной экономики самая высокая заработная плата была у работников общеобразовательных учреждений -25033 руб., а самая низкая- в дошкольных образовательных учреждениях - 18823 рублей.

Экология

Экологическая ситуация в Советске, несмотря на определенный прогресс, требует дальнейших усилий по улучшению. Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников резко уменьшились в последние годы: с 709 тонн в 2017 году до 651,2 тонны в 2018 году. Главным образом это произошло за счет ввода в эксплуатацию газовой котельной «Западная» мощностью 80 МВт.

5 котельных продолжают работать на угле. Из всех выбросов улавливается для последующего обезвреживания только ничтожная часть – примерно 0,1%. Полигон твердых коммунальных отходов в черте округа закрыт, но требуется проведение работ по его рекультивации.

В тоже время можно отметить повышение внимания со стороны органов власти к экологическим проблемам. В округе действует программа природоохранных мероприятий на 2016-2025 гг.  В рамках этой программы, в 2017 году была подготовлена документация для проведения работ по рекультивации полигона коммунальных отходов. В целом, текущие расходы на природоохранные мероприятия резко выросли в последние годы несмотря на сокращение поступлений в муниципальный бюджет от платы за негативное воздействие на окружающую среду. Программа также предусматривает проведение мероприятий по повышению экологической грамотности и воспитания для жителей Советска.

Две другие муниципальные программы также имеют непосредственное отношение к улучшению экологической обстановки. Это:

- программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры на 2012-2018 годы;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2016 - 2020 годы.

Результаты выполнения этих программ в плане повышения эффективности использования энергетических и других природных ресурсов пока трудно оценить так как экономический кризис в последние годы оказал более существенное влияние на изменения объемов потребления ресурсов.

Текущие расходы на охрану окружающей среды, тыс. руб.

Характеристика существующего состояния систем  коммунальной инфраструктуры

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Советского  городского округа Калининградской области разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190 «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры Советского городского округа, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния городского округа. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры городского округа. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие городского округа и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

Система водоснабжения

Основным поставщиком в сфере водоснабжения для потребителей Советского городского округа является МП ПУ «Водоканал».

Основными видами деятельности МП ПУ «Водоканал» являются:

- подъём, очистка и подача питьевой воды надлежащего качества населению, предприятиям и учреждениям города;

- эксплуатация и ремонт водопроводно-канализационных сетей города;

- отвод и очистка сточной жидкости;

- эксплуатация и ремонт водопроводно-канализационных сетей города;

- эксплуатация и ремонт внутренних и наружных электросетей и электрооборудования предприятия;

- начисление платежей за водопользование населению и предприятиям города;

-консультационные услуги по вопросам водоснабжения и водоотведения.

Основные потребители: население с различной степенью благоустройства; социально-бытовые предприятия; промышленные предприятия.

Централизованным водоснабжением обеспечено 98,5% населения, централизованным водоотведением – 85% населения.

Баланс водоснабжения

| № п/п | Наименование | Единица измерений | Отчетный период 2016 год | Отчетный период 2017 год | Базовый период 2018 год | Плановый период 2019 год | Плановый период 2020 год | Плановый период 2021 год | Плановый период 2022 год | Плановый период 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт по данным организации | Факт по данным организации | Факт по данным организации | Принято СГРЦиТ | Принято СГРЦиТ | Принято СГРЦиТ | Принято СГРЦиТ | Принято СГРЦиТ |
|  | Вид воды - питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды всего: |  | 3 635,68 | 3 609,55 | 4 080,6 | 3 506,40 | 3 506,40 | 3 497,80 | 3 497,80 | 3 476,50 |
| 1.2 | из поверхностных источников | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | из подземных источников | тыс. куб. м | 3 635,68 | 3 609,55 | 4 080,6 | 3 506,40 | 3 506,40 | 3 497,80 | 3 497,80 | 3 476,50 |
| 2 | Расход воды на технологические нужды всего: | тыс. куб. м | 161,28 | 165,16 | 520,2 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 2.1 | cобственные нужды водоподготовки | тыс. куб. м | 161,28 | 165,16 | 520,19 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 2.2 | на промывку сетей | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Получено воды со стороны | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объём воды, поданной в сеть всего: |  | 3 474,40 | 3 444,39 | 3 560,42 | 3 326,40 | 3 326,40 | 3 317,80 | 3 317,80 | 3 296,50 |
| 4.1 | из собственных источников | тыс. куб. м | 3 474,40 | 3 444,39 | 3 560,42 | 3 326,40 | 3 326,40 | 3 317,80 | 3 317,80 | 3 296,50 |
| 4.2 | от других операторов | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | получено от других территорий дифференцированных по тарифу | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Потери воды | тыс. куб. м | 1 084,70 | 881,90 | 965,08 | 755,10 | 755,10 | 746,50 | 746,50 | 725,20 |
| 6 | Отпущено воды, всего: | тыс. куб. м | 2 389,70 | 2 562,49 | 2 595,30 | 2 571,30 | 2 571,30 | 2 571,30 | 2 571,30 | 2 571,30 |
| 6.1 | Расход воды на нужды предприятия, всего: | тыс. куб. м | 3,87 | 3,32 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| 6.1.1 | хозяйственные нужды | тыс. куб. м | 3,87 | 3,32 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| 6.1.2 | на основное производство | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | прочие | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Отпущено воды другим водопроводам, всего: | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1 | по приборам учёта | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | по нормативам | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Отпущено воды по категориям потребителей , всего: | тыс. куб. м | 2 385,83 | 2 559,17 | 2 592,00 | 2 568,00 | 2 568,00 | 2 568,00 | 2 568,00 | 2 568,00 |
| 6.3.1 | Финансируемые из бюджетов всех уровней, всего: | тыс. куб. м | 202,00 | 175,04 | 159,60 | 159,60 | 159,60 | 159,60 | 159,60 | 159,60 |
|  | по приборам учёта | тыс. куб. м | 194,93 | 171,54 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 |
|  | по нормативам | тыс. куб. м | 7,07 | 3,50 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| 6.3.2 | Население, всего: | тыс. куб. м | 1 630,40 | 1 714,52 | 1 615,40 | 1 594,70 | 1 594,70 | 1 594,70 | 1 594,70 | 1 594,70 |
|  | по приборам учёта | тыс. куб. м | 619,55 | 715,42 | 746,00 | 746,00 | 746,00 | 746,00 | 746,00 | 746,00 |
|  | по нормативам | тыс. куб. м | 1 010,85 | 999,10 | 869,40 | 848,70 | 848,70 | 848,70 | 848,70 | 848,70 |
| 6.3.3 | Прочие потребители, всего: | тыс. куб. м | 553,43 | 669,61 | 817,00 | 813,70 | 813,70 | 813,70 | 813,70 | 813,70 |
|  | по приборам учёта | тыс. куб. м | 534,06 | 656,22 | 805,50 | 802,20 | 802,20 | 802,20 | 802,20 | 802,20 |
|  | по нормативам | тыс. куб. м | 19,37 | 13,39 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |

Баланс водоотведения

| № п/п | Наименование | Единица измерений | Отчетный период 2016 год | Отчетный период 2017 год | Базовый период 2018 год | Плановый период 2019 год | Плановый период 2020 год | Плановый период 2021 год | Плановый период 2022 год | Плановый период 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт по данным организации | Факт по данным организации | Факт по данным организации | Принято СГРЦиТ | Принято СГРЦиТ | Принято СГРЦиТ | Принято СГРЦиТ | Принято СГРЦиТ |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Принято сточных вод, всего | тыс. куб. м | 2 247,4 | 2 012,0 | 2 030,4 | 2 807,70 | 2 667,30 | 2 667,30 | 2 667,30 | 2 667,30 |
| 1.2 | Хозяйственные нужды предприятия | тыс. куб. м | 3,9 | 3,3 | 3,3 | 3,30 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 6.3 | Принято по категориям потребителей , всего: | тыс. куб. м | 2 243,5 | 2 008,7 | 2 027,1 | 2 008,7 | 2 008,7 | 2 008,7 | 2 008,7 | 2 008,7 |
| 6.3.1 | Финансируемые из бюджетов всех уровней, всего: | тыс. куб. м | 190,7 | 163,8 | 150,9 | 163,80 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 |
|  | по приборам учёта | тыс. куб. м | 186,9 | 160,5 | 147,6 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,50 |
|  | по нормативам | тыс. куб. м | 3,8 | 3,3 | 3,3 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| 6.3.2 | Население, всего: | тыс. куб. м | 1 243,7 | 1 151,7 | 1 093,9 | 1 151,70 | 1 151,7 | 1 151,7 | 1 151,7 | 1 151,7 |
|  | по приборам учёта | тыс. куб. м | 472,6 | 449,2 | 503,0 | 449,20 | 449,20 | 449,20 | 449,20 | 449,20 |
|  | по нормативам | тыс. куб. м | 771,1 | 702,5 | 590,9 | 702,50 | 702,50 | 702,50 | 702,50 | 702,50 |
| 6.3.3 | Прочие потребители, всего: | тыс. куб. м | 809,1 | 693,2 | 730,3 | 639,20 | 639,2 | 639,2 | 639,2 | 639,2 |
|  | по приборам учёта | тыс. куб. м | 583,5 | 572,3 | 663,4 | 518,30 | 518,30 | 518,30 | 518,30 | 518,30 |
|  | по нормативам | тыс. куб. м | 12,0 | 66,9 | 66,9 | 66,90 | 66,90 | 66,90 | 66,90 | 66,90 |
|  | поверхностные сточные воды | тыс. куб. м | 213,6 | 54,0 | 52,0 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
|  | Неорганизованный приток (ливневка) |  |  |  |  | 795,70 | 655,30 | 655,30 | 655,30 | 655,30 |
|  | Принято сточных вод от других канализационных сетей, всего: | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | по приборам учёта | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по нормативам | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объём сточных вод, прошедших очистку (справочно) | тыс. куб. м | 3 483,3 | 3 396,2 | 3 406,1 |  |  |  |  |  |
|  | Пропущено через cобственные очистные сооружения | тыс. куб. м | 3 483,3 | 3 396,2 | 3 406,1 |  |  |  |  |  |
|  | Передано сточных вод другим канализациям, всего: | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | На очистные сооружения | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В канализационную сеть | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сброшенные воды без очистки | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |

В городе Советске существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющие:

1) подъем и транспортировка природных вод на очистные сооружения;

2) подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

3) транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города.

Структура системы водоснабжения:

1. Скважины водозабора

2. Водопроводные очистные сооружения:

2.1. Водопроводная насосная станция II подъёма

2.2. Насосная станция

2.3. Распределительная камера

2.4. Водомерная камера

2.5. Станция обезжелезивания

2.6. Здание мастерской

2.7. Баки чистой воды

3. Распределительная сеть

3.1. Подкачивающая водопроводная насосная станция III подъёма ул. Шевченко

3.2. Подкачивающая водопроводная насосная станция III подъёма ул. К.Лямина

3.3. Городские уличные водопроводные сети

Скважинный водозабор – 33 скважины

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения обеспечивают эффективное снятие загрязнений. На предприятии разработана Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды на период 2018-2022 гг. Программа согласована с ТО Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Неманском, Славском районах и г. Советске, и в соответствии с 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Водозаборы «Ржевское» (новый водозабор – район пос. Ржевское – пос. Ленинское Славского городского округа) – 21 скважина и «Старый городской водозабор» (старый водозабор – район санатория «Советск», район ул. Героев – ул. Маяковского) – 12 скважин подают воду из эксплуатационных скважин по водоводам, на водопроводные очистные сооружения, предназначенные для удаления железа и сероводорода. Устье каждой эксплуатационной скважины водозабора находится в бетонных колодцах глубиной 1,5-2,5 м, либо в павильонах. Оголовки скважин оборудованы обратными клапанами, задвижками, кранами для отбора проб воды, отверстиями для замера уровня воды, манометрами, герметизация удовлетворительная. Учёт забираемой воды ведётся с помощью водомеров. Каждая эксплуатационная скважина имеет I (первый) пояс зоны санитарной охраны размером 15,0*15,0 м и ограждение.

МП ПУ «Водоканал» Советского городского округа имеет лицензию КЛГ 01808 ВЭ от 14.07.2000г. на право недропользования с целью добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения населения г. Советска Калининградской области в количестве 17658 м3/сутки. Срок окончания действия лицензии с учётом дополнений до 01.01.2020 года.

Существующий водоотбор по водозабору за 2018 год составил – 4080,61 тыс.м3/год, в том числе: по участку «Старый городской водозабор» – 1552,32 тыс.м3/год, по участку «Ржевское» – 2528,29 тыс.м3/год.

Конструкция павильонов – наземные, кирпичные, размер 3*3*3 м.

Приямки скважин – обвалованы, оборудованы люками, лестничными спусками.

Оборудованы – грузоподъёмный механизм (тренога), для проведения спуско-подъёмных операций.

Устья скважин находятся на высоте – 0,5 м.

Все скважины оборудованы:

- насосы типа 8ЭВЦ 25/100, 6 ЭЦВ 16/110, Grundfos 30/110, Grundfos 30/90

- задвижки

- обратные клапаны

- манометры

- краны для отбора проб воды

- водомеры Ду – 80 мм

Глубина  скважин – до 80 метров.

Первый пояс зоны санитарной охраны – 15 метров.

Перечень

водоводов на скважинном водозаборе г. Советска,

состоящих на балансе МП ПУ «Водоканал»

по состоянию на 01.01.2019 г.

Общая протяжённость – 23,03 км

| № п/п | Диаметр, мм | Протяжённость, м | Всего по диаметрам, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сталь | Чугун | ПВХ |  |
|  | 69 |  |  | 31,5 | 31,5 |
|  | 89 | 6,5 |  |  | 6,5 |
|  | 100 | 988,5 | 450 |  | 1438,5 |
|  | 110 |  |  | 3519 | 3519 |
|  | 114 | 62 |  |  | 62 |
|  | 125 | 267,2 | 300 |  | 567,2 |
|  | 150 | 274,1 | 615.3 |  | 889,4 |
|  | 160 |  |  | 426 | 426 |
|  | 200 | 296 | 2445,3 | 694 | 3435,3 |
|  | 250 | 450 |  |  | 450 |
|  | 275 | 152 |  |  | 152 |
|  | 300 | 278 | 850 |  | 1128 |
|  | 350 |  | 275 |  | 275 |
|  | 400 | 746 | 1176 |  | 1922 |
|  | 500 | 4790,5 | 2238 |  | 7028,5 |
|  | 600 | 1700 |  |  | 1700 |
| Итого: | 10010,8 | 8349,6 | 4670,5 | 23030,9 |

## Техническое освидетельствование

## объектов водоснабжения скважинного водозабора

## по состоянию на 01.01.2019 года

| № п/п | Наименование объекта | Производительность, м3/сут. | Установленное оборудование (марка, тип) | Состояние оборудования (износ), % | Наличие рез. оборудования, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор № 1 (старый) |
|  | Скважина № 63/3 /3 | 1080 | GRUNDFOS 30/90 | 90 | - | 1926г. |
|  | Скважина № 2 «д»/8 | 864 | GRUNDFOS 30/90 | 90 | - | 1973г. |
|  | Скважина № 198/13 | 720 | 8ЭЦВ 25/100 | 90 | - | 1959г. |
|  | Скважина № 242/15 | 960 | GRUNDFOS 30/90 | 80 | - | 1960г. |
|  | Скважина № 52/16 | 720 | GRUNDFOS 30/90 | 60 | - | 1969г. |
|  | Скважина № 305/23 | 824 | 8ЭЦВ 25/100 | 95 | - | 1961г. |
|  | Скважина № 1101/24 | 480 | GRUNDFOS 30/90 | 90 | - | 1964г. |
|  | Скважина № 1102/25 | 864 | GRUNDFOS 30/90 | 95 | - | 1964г. |
| 9. | Скважина № 46/29 | 864 | 8ЭЦВ 25/100 | 50 | - | 1964г. |
| 10 | Скважина № 48/30 | 960 | GRUNDFOS 30/90 | 65 | - | 1969г. |
| 11 | Скважина № 253/31 | 480 | 6ЭЦВ 16/110 | 95 | - | 1973г. |
| 12 | Скважина № 33300/38/ 35 | 864 | 8ЭЦВ 25/100 | 80 | - | 1973г. |
| Водозабор № 2 в п. Ржевское (новый) |
| 13 | Скважина № 49624/39 | 864 | GRUNDFOS 30/110 | 90 | - | 1979г. |
| 14 | Скважина № 4595117/40- в ремонте | - | в ремонте | 95 | - | 1978г. |
| 15 | Скважина № 45952/43 | 864 | 8ЭЦВ 25/100 | 75 | - | 1978г. |
| 16 | Скважина № 2249/44 | 864 | 8ЭЦВ 25/100 | 50 | - | 1983г. |
| 17 | Скважина № 389 «д»/47 | 384 | 6ЭЦВ 16/110 | 70 | - | 1984г. |
| 18 | Скважина № 610 «д»/49 | 576 | 8ЭЦВ 25/100 | 80 | - | 1989г. |
| 19 | Скважина № 611 «д»/50 | 864 | ПОЛЯК GCЗВ | 80 | - | 1989г. |
| 20 | Скважина № 639/52 | 864 | 8ЭЦВ 25/100 | 40 | - | 1990г. |
| 21 | Скважина № 640 «д»/53 | 864 | 8ЭЦВ 25/100 | 50 | - | 1990г. |
| 22 | Скважина № 742 «д»/56 | 576 | 8ЭЦВ 25/100 | 70 | - | 1991г. |
| 23 | Скважина № 2959/57 | 480 | 8ЭЦВ 25/100 | 80 | - | 1991г. |
| 24 | Скважина № 2962/58 | 576 | 8ЭЦВ 25/100 | 80 | - | 1991г. |
| 25 | Скважина № 2967/59 | 864 | 8ЭЦВ 25/100 | 50 | - | 1991г. |
| 26 | Скважина № 2968/60 | 864 | 8ЭЦВ 25/100 | 40 | - | 1991г. |
| 27 | Скважина № 817 «д»/61 | 480 | 6ЭЦВ 16/110 | 40 |  | 1992г. |
| 28 | Скважина № 818 «д»/62 | 792 | 8ЭЦВ 25/100 | 40 | - | 1992г. |
| 29 | Скважина № 819 «д»/63 | 864 | GRUNDFOS 30/90 | 40 | - | 1992г. |
| 30 | Скважина № 825 «д»/64 | 864 | GRUNDFOS 30/90 | 50 | - | 1992г. |
| 31 | Скважина № 6085(20706)/ 65 | 960 | GRUNFOS 30/110 | 5 |  | 1993г. |
| 32 | Скважина № 6084(20705)/ 66 | 960 | GRUNFOS 30/110 | 5 |  | 1993г. |
| 33 | Скважина № 6086(20707)/ 67 | 864 | GRUNFOS 30/110 | 5 |  | 1993г. |

В результате длительной эксплуатации данного водоносного горизонта произошло истощение запасов и увеличение депрессионной воронки. В дальнейшем необходимо провести изыскания с целью пересчёта запасов подземных вод, а также возможное вовлечение в освоение новых участков.

Ввиду большого износа сетей скважинного водозабора требуется произвести их замену.

Реконструкция сетей водозабора

| № п/п | Местоположение | Старая линия | Требуется заменить | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | материал | диаметр, мм | материал ПВХ, диаметр, мм | протяжённость, м |  |
| 1 | от скв. № 52 до ВК | сталь | 150 | 110 | 219 |  |
| 2 | от скв. № 29 | сталь | 100 | 110 | 100 |  |
| 3 | от скв. № 8 | сталь - чугун | 100-125 | 110 | 1300 | врезка в новую линию; ликвидировать старую линию |
| 4 | от скв. № 25 до ВНС | сталь | 100-250 | 160 | 750 |  |
| 5 | от скв. № 13 | сталь | 100 | 110 | 200 |  |
| 6 | строительство новой 2-й линии водопровода от скв. № 39 до ВК | - | - | 400 | 5000 | с отключением старого зигзагообразного участка |
| ИТОГО | 7569 |  |

Водопроводные очистные сооружения

Забранная из скважин вода подается по 3 водоводам: 600 мм, 500 мм и 300 мм – на водопроводные очистные сооружения, где производится её очистка.

В состав очистных сооружений входят:

- аэрационные бассейны – 2 шт.,

- отстойники – 2 шт.,

- скоростные песчаные фильтры – 4 шт.,

- резервуары чистой воды по 360 м3 – 2 шт. и по 2000 м3 – 2 шт.

Проектная производительность водопроводных очистных сооружений – 17000 м3/сутки, фактическая – до 15000 м3/сутки.

Схема очистки воды следующая: поступающая с водозабора вода проходит аэрацию, благодаря чему происходит насыщение воды кислородом и обезжелезивание, затем – отстой, после чего – самотеком на скорые фильтры, далее – в резервуары чистой воды и на насосную станцию II подъема (1928 года постройки). Очищенная вода из резервуаров чистой воды насосной станции II подъема подается в разводящую сеть по 2 водоводам Д 400 мм и 500 мм, далее по магистральным городским водоводам по ул. Героев (Д 300 мм) и ул. Маяковского (Д 400 и 300 мм).

Вода хлорируется гипохлоритом натрия (вырабатываемым электролизной установкой «ХлорЭл-2000», работающей на территории ВОС) – после скорых фильтров.

Техническое освидетельствование

## объектов водоснабжения МП ПУ «Водоканал» г. Советска

## по состоянию на 01.01.2019 года

| № п/п | Наименование объекта | Производительность, м3/сут. | Установленное оборудование (марка, тип) | Состояние оборудования (износ), % | Наличие резервного оборудования, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводные очистные сооружения |
| 1. | Станция водоподготовки | 15000 | кирпичное здание, площадь, 1590 м2 | 90 |  | 1928г. |
|  |  |  | аэрационные бассейны, железобетон, 8,75*8,75м – 2 шт. | 90 |  | 1928г. |
|  |  |  | отстойники, железобетон, монолит, диаметр 11,4 м – 2 шт. | 90 |  | 1928г. |
|  |  |  | фильтры скорые открытые, железобетон, монолит, диаметр 5,8 м, Н загрузки 0,75 м – 4шт. | 90 |  | 1928г. |
|  |  | 4,4 | электролизная установка «ХлорЭл-2000», производительность 1-го электролизёра по активному хлору – 2 кг в час, объем 1 м3 | 95 |  | 2000г. |
|  |  | 16320 | насосная станция | 20 |  | 1983г. |
|  |  | 25000 | распределительная камера железобетон, 4,4*4,6 м, водоводы Д 400, 600мм; задвижки Д 400 мм – 3 шт., затвор Д 600 мм – 1 шт. | 30 |  | 1982г. |
|  |  | 25000 | водомерная камера, железобетон, приямок 10,2*4,7 м, водомеры – 2шт. | 30 |  | 1982г. |
| 2. | Резервуары чистой воды |  | резервуар № 1, 2, железобетон, Д=11,4 м, ёмкости по 360 м3 – 2 шт. | 100 |  | 1928г. |
|  |  |  | резервуар № 3, 4, железобетон, приямок 18*24 м, ёмкости по 2000 м3 – 2 шт. | 40 |  | 1979г. |
| Водонасосная станция |
| 3. | Насосная станция II подъема | 15000 | кирпичное здание, площадь 175м2, 10*15,5 м | 90 |  |  |
|  |  | 23280 | насос Д1600-90 | - |  | 2009г. |
|  |  | 24000 | насос 14 НДС | 100 |  | 1985г. |
|  |  | 19200 | насос 12Д-9 | 100 |  | 1985г. |
|  |  | 7680 | насос 6НДВ (промывочный) | 100 |  | 1972г. |
|  |  |  | Задвижка Д 150 мм – 2 шт. | 80 |  |  |
|  |  |  | Задвижка Д 200 мм – 2 шт. | 80 |  |  |
| 4. | Насосная станция | 16320 | железобетон, кирпич, 10*7,18 м | 20 |  |  |
|  |  | 7200 | насос Д-320/50 | 100 |  | 1985г. |
|  |  | 7200 | насос Д-320/50 | 100 |  | 1985г. |
|  |  | 19200 (21120) | GRUNDFOS HS |  |  | 2015г. |
|  |  |  | задвижка, диаметр 200 мм – 2шт. | 80 |  |  |
|  |  |  | обратный клапан, диаметр 200 мм – 2 шт. | 80 |  |  |

Результаты лабораторного производственного контроля за 2018 год

| показатели | место отбора | І квартал | ІІ квартал | ІІІ квартал | ІV квартал | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во | не соотв. | кол-во | не соотв. | кол-во | не соотв. | кол-во | не соотв. | кол-во | не соотв. |
| Микробиологические | Из подземных источников | 31 | - | 31 | - | 31 | - | 26 | - | 119 | - |
| Органолептические |  | 31 | - | 31 | - | 31 | - | 26 | - | 119 | - |
| Обобщенные |  | 31 | - | 31 | - | 31 | - | 66 | - | 159 | - |
| Неорганические и органические вещества |  | 31 | - | - | - | - | - | 33 | - | 64 | - |
| Радиологические |  | - | - | - | - | - | - | 33 | - | 33 | - |
| Микробиологические | Перед поступлением в распределительную сеть (ВНС) | 17 | - | 37 | - | 39 | - | 35 | - | 128 | - |
| Органолептические |  | 17 | - | 37 | - | 39 | - | 35 | - | 128 | - |
| Обобщенные |  | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 7 | - |
| Неорганические и органические вещества |  | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 5 | - |
| Радиологические |  | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Микробиологические | В распределительной водопроводной сети | 62 | - | 90 | - | 91 | - | 91 | - | 334 | - |
| Органолептические |  | 62 | - | 90 | - | 91 | - | 91 | - | 334 | - |
| Обобщенные |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Неорганические и органические вещества |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Радиологические |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |

Трансформаторная подстанция.

На территории ВНС располагается ТП 14, где установлены 2 трансформатора по 630 кВа 6/0,4 кВ. От данной ТП осуществляется питание скважин №№ 3, 13, 15, 16, 23, 24, 25, кабель 1928 года выпуска.

На территории ВОС отсутствует централизованная система водоотведения. Сброс условно очищенных сточных вод после технологической промывки скорых песчаных фильтров водонасосной станции, на которых происходит удаление взвешенных веществ, осуществляется в канал Кр-5 реки Кривой на расстоянии 7,7 км от устья по левому берегу.

Распределительная сеть

Подкачивающая водопроводная станция III подъёма по ул. Шевченко

Год ввода в эксплуатацию – 1972г.

Площадь – 27 м2 – 6,0*4,5 м.

Производительность – 8 400 м3/сутки

Кирпичное, одноэтажное здание. Всасывающий водовод – Д 300 мм, чугун.

Отводящий водовод – Д 300 мм, чугун.

Подкачивающая водопроводная станция III подъёма по ул. К. Лямина

Год ввода в эксплуатацию – 1997г.

Площадь – 60 м. кв. – 6,6*9,0 м.

Производительность – 2 800 м3/сутки

Кирпичное заглубленное здание. Всасывающий водовод Д 300 мм.

Напорный водовод оборудован: манометр, водоразборный кран.

Отводящие водоводы – чугун, Д 200 мм, Д 300 мм.

Техническое освидетельствование

объектов водоснабжения МП ПУ «Водоканал»

по состоянию на 01.01.2019 года

| № п/п | Наименование объекта | Производительность, м3/сут. | Установленное оборудование (марка, тип) | Состояние оборудования (износ), % | Наличие резервного оборудования, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Насосная станция III подъёма (подкачивающая) по ул.Шевченко | 8400 | кирпичное одноэтажное здание, площадь – 27 м2 (6,0*4,5м) | 90 |  | 1972г. |
|  |  | 4800 | насос Д200/36УУХЛ4 | 100 |  | 2005г. |
|  |  | 4800 | насос GRUNDFOS HS, зав. № 98814083, HS 150-125-381/325 5/1-FA-ВВ VР-230/4Е U | 10 |  | 2015г. |
|  |  |  | Задвижка Д 125 мм - 1 шт. | 80 |  |  |
|  |  |  | Задвижка Д 150 мм – 2 шт. | 80 |  |  |
|  |  |  | Задвижка Д 250 мм – 1 шт. | 80 |  |  |
|  |  |  | Задвижка Д 300 мм – 2 шт. | 80 |  |  |
|  |  |  | Обратный клапан Д 200 мм – 2шт. | 80 |  |  |
| 2. | Насосная станция III подъёма (подкачивающая) по ул. К.Лямина | 2800 | кирпичное заглубленное здание, площадь – 60 м2 (6,6*9.0 м) | 40 |  | 1997г. |
|  |  | 480 | насос К 20/90 | 50 |  | 2007г. |
|  |  | 480 | насос К 20/90 | 50 |  | 2007г. |
|  |  | 1761 | насос DAB тип KDN, зав. № 331115-200/200/А/ВАQE/1/15/2 | 10 |  | 2016г. |
|  |  |  | задвижка Д 100мм, 1шт. | 80 |  |  |
|  |  |  | задвижка Д 150мм, 1шт. | 80 |  |  |
|  |  |  | обратный клапан Д 150 мм | 80 |  |  |

Городская уличная водопроводная сеть

Разводящая водопроводная сеть города – закольцована. Протяжённость сети – 105,7 км, год постройки – от 1880, глубина заложения – от 1,2 до 3 м, трубы чугунные, стальные, ПВХ, диаметры от 50 до 400 мм.

Техническое состояние удовлетворительное, большой естественный износ – до 85%. Сети довоенной постройки составляют 73%.

Трубы сети водоснабжения из чугуна и стали – были произведены в начале прошлого века либо в 1950-70 годы. Водопроводная сеть не снабжена контрольно-профилактическим устройством по обнаружению утечки. На водопроводе имеются скрытые дефекты (разрывы) труб, которые трудно определить. В результате вода незаметно просачивается в почву и способствует образованию коррозии вдоль имеющихся трещин.

В отдалённых районах города (окраины) проложены участки частных водопроводных сетей. На баланс МП ПУ «Водоканал» данные сети не переданы.

Часть застройки (1,5%) жилых домов на окраинах города не подключена к централизованной системе водоснабжения (колодцы и немецкие водопроводные колонки установленные в жилых зданиях и на территории приусадебных участков).

На основании постановления администрации Советского городского округа МП ПУ «Водоканал» занимается также обслуживанием и ремонтом, бесхозяйных сетей (домовые водопроводные вводы) жилого фонда города, протяженностью – 41,3 км. По причине их сильной изношенности (свинец, сталь, чугун) – аварийность растет.

Количество утечек на городских водопроводных сетях составило:

- на центральных сетях водопровода в 2017 году – 39 утечек, в 2018 году – 38 утечек;

- на домовых водопроводных вводах в 2017 году – 33 утечки, в 2018 году – 38 утечек.

Сведения по запорной арматуре сетей водоснабжения

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запорная арматура, всего: | шт. | 2364 |
| 2 | в т.ч. жилой фонд | шт. | 1600 |
| 3 | организации | шт. | 341 |
| 4 | Центральные задвижки | шт. | 356 |
| 5 | Задвижки на ПГ | шт. | 67 |
| 6 | Пожарные гидранты | шт. | 236 |
| 7 | Водопроводные колонки | шт. | 2 |
| 8 | Водопроводные колодцы | шт. | 470 |
| 9 | Координатные указатели | шт. | 2540 |
| 10 | в т.ч. на ПГ | шт. | 236 |

Неудовлетворительное по некоторым показателям качество воды, подаваемой потребителю, аварийное состояние водопроводной распределительной сети, недостаточные напоры воды у потребителей – основные проблемы городского округа.

При исследовании выявлены железистые отложения в чугунных трубах.

Из-за состояния труб вода становится коричневой, что вызывает необходимость в частой промывке сети трубопроводов. Плохое состояние трубопроводной сети является причиной размножения бактерий и вирусов. Всё это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек, потере объёмов воды, отключению абонентов на время устранения аварии.

Исходя из вышесказанного необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей и запорно-регулирующей арматуры.

Список уличных водопроводных сетей, требующих замены

по состоянию на 01.01.2019 год

| № п/п | Адрес | Год прокладки | Износ, % | Диаметр, мм | Протяжённость, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Герцена | до 1945 | 85 | 100 | 233 |
| 2 | ул. Гончарова | до 1945 | 80 | 100 | 424 |
| 3 | ул. Жуковского | до 1945 | 80 | 100 | 187 |
| 4 | ул. Жилинское шоссе | до 1945 | 90 | 100 | 1652 |
| 5 | ул. Зелёная | 1970 | 75 | 100 | 392 |
| 6 | ул. Каштановая | до 1945 | 70 | 100 | 500 |
| 7 | ул. Крылова | 1970 | 90 | 100 | 109 |
| 8 | ул. Лермонтова | до 1945 | 75 | 100 | 746 |
| 9 | ул. Лесная | до 1945 | 90 | 100 | 696 |
| 10 | ул. Мостовая | 1960 | 85 | 100 | 283 |
| 11 | ул. Нагорный пер. | 1982 | 90 | 100 | 209 |
| 12 | ул. А. Невского | до 1945 | 70 | 100 | 651 |
| 13 | ул. Тимирязева | до 1945 | 75 | 100 | 2226 |
| 14 | ул. Чапаева | до 1945 | 65 | 100 | 334 |
| 15 | ул. Энергетиков | 1995 | 75 | 100 | 180 |
| 16 | ул. Вишнёвая | до 1945 | 90 | 100 | 508 |
|  |  |  |  | Всего: | 9330 |
| 17 | ул. Кутузова | до 1945 | 80 | 80 | 990 |
| 18 | ул. А. Невского | до 1945 | 70 | 80 | 956 |
| 19 | ул. Пограничная | до 1945 | 70 | 80 | 210 |
| 20 | ул. Пирогова | до 1945 | 75 | 80 | 153 |
| 21 | ул. Костромской пер. | до 1945 | 80 | 80 | 174 |
|  |  |  |  | Всего: | 2483 |
| 22 | ул. Гончарова | до 1945 | 80 | 150 | 500 |
| 23 | ул. Искры | до 1945 | 90 | 150 | 1654 |
| 24 | ул. Победы | до 1945 | 70 | 150 | 519 |
| 25 | ул. Чапаева | до 1945 | 65 | 150 | 2679 |
|  |  |  |  | Всего: | 5352 |
| 26 | ул. Гагарина | до 1945 | 70 | 200 | 1931 |
| 27 | ул. Жилинское шоссе | 1968 | 80 | 200 | 557 |
| 28 | ул. А. Невского | до 1945 | 70 | 200 | 2380 |
| 29 | ул. Победы | до 1945 | 70 | 200 | 474 |
|  |  |  |  | Всего: | 5342 |
| 30 | ул. Орджоникидзе | до 1945 | 80 | 250 | 1486 |
| 31 | Водовод ул. Маяковского - ул. Тургенева | до 1945 |  | 350 | 4159 |
|  |  | 1990 |  | 400 | 5483 |
| ИТОГО по сетям: | 33635 |

Описание существующих технических и технологических проблем водоснабжения

Основные проблемы водозабора:

- в настоящее время не изучена проблема района добычи по запасу питьевой воды для г. Советска на ближайшие 10-20 лет;

- отсутствует резерв мощности;

- существующие мощности водопроводных сооружений и диаметры трубопроводов не всегда обеспечивают подачу расчетных расходов воды к потребителям;

- требуется разработка ПСД и строительство новых источников водоснабжения (скважин) и реконструкция старых;

- требуется проектирование и замена главного водовода от скважин до водопроводных очистных сооружений – протяжённость 7810 м (d 100-500 мм);

- отсутствует анализ технико-экономической эффективности работы скважин.

Основные проблемы ВОС:

- станция обезжелезивания не введена в эксплуатацию из-за нарушений при строительстве;

- требуется строительство нового здания водопроводных очистных сооружений с машинным и фильтровым залами, станцией обезжелезивания по ул. Маяковского, 26 в г. Советске с увеличением производительности;

- требуется реконструкция модульной электролизной установки «ХлорЭл-2000» с увеличением её производительности;

- отсутствует анализ технико-экономической эффективности работы станции очистки воды.

Основные проблемы подкачивающих водопроводных насосных станций III подъёма:

- требуется реконструкция подкачивающей ВНС III подъёма по ул. Шевченко;

- требуется строительство новой подкачивающей ВНС III подъёма по ул. Тургенева (производительностью до 12000 м3/сутки);

- отсутствует система учёта поданной воды;

- отсутствует анализ технико-экономической эффективности работы ВНС III подъёма.

Основные проблемы транспортировки питьевой воды:

- происходит вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов;

- высокий уровень потерь – до 28 %

Утечки из-за длительного срока эксплуатации сетей, довоенной постройки со степенью изношенности до 85%.

Причины:

- скрытые утечки,

- утечки через негерметичные уплотнения арматуры,

- в колодцах и камерах на водопроводных сетях,

- также расходы, не учитываемые приборами учёта воды:

    - на профилактическое обслуживание водопроводных сетей,

    - на проведение работ, связанных с устранением повреждений водопроводных сетей,

    - на противопожарные нужды,

    - не оплаченные расходы воды в жилом фонде из-за превышения норм при фактическом потреблении (отсутствие приборов учета),

    - расход воды, забираемый из уличных колонок,

    - промывка пожарных гидрантов;

- истечение срока эксплуатации трубопроводов из чугуна и стали, некоторые участки магистрального водопровода не менялись десятилетиями, в связи с чем их износ составляет до 100%;

- увеличение протяженности сетей с нарастающим процентом износа, требуется замена 34 км уличных водопроводных сетей;

- истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры или её отсутствие на отдельных участках, требуется ремонт или замена запорно-регулирующей арматуры, с восстановлением пожарных гидрантов;

- в связи с застройкой новых микрорайонов города, необходимо запроектировать и построить новые уличные сети;

- необходимо произвести закольцовку сетей Восточного микрорайона (с ул. Тургенева до ул. Каштановая);

- недостаточное количество общедомовых приборов учета.

Система водоотведения

В городе Советске существует общесплавная система водоотведения, которая представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:

1) сбор и транспортировка сточных вод;

2) очистка сточных вод, поступивших на биологические канализационные очистные сооружения (далее – БКОС).

Структура системы водоотведения:

1.1. Городские уличные канализационные сети

1.2. Канализационные насосные станции перекачки:

- ул. Гоголя – производительность 2000 м куб./сутки

- ул. 9 Января – производительность 1200 м куб./сутки

- ул. Прудовая – производительность 4000 м куб./сутки

- ул. Трудовая – производительность 1500 м куб./сутки

- ул. Сиреневая – производительность 600 м куб./сутки

2. Биологические канализационные очистные сооружения производительностью 25000 м3/сутки

Контроль качества сбрасываемых сточных вод осуществляет аттестованная химико-аналитическая лаборатория МП ПУ «Водоканал», расположенная на территории канализационных очистных сооружений.

Городские уличные канализационные сети

Сброс сточных вод осуществляется, в основном в городскую общесплавную канализационную сеть протяжённостью 93,1 км. Год постройки – от 1928, трубы керамические и бетонные, диаметром от 200 мм до 1200*1500 мм, глубина заложения – от 0,9 до 6 метров. Максимальный уклон сети – 0,1; минимальный – 0,003. Расстояние между смотровыми колодцами от 50 до 100 м.

Сточные воды поступают на биологические канализационные очистные сооружения производительностью 25000 м куб/сутки. Далее очищенные стоки сбрасываются в р. Неман.

Часть застройки (15%) жилых районов (окраины) не канализована и оборудована выгребными ямами, содержимое которых вывозится ассенизаторскими машинами на главную насосную станцию, расположенную на территории БКОС.

Протяженность канализационных сетей, числящихся на балансе предприятия, составляет 93,1 км. Большая протяженность сетей с нарастающим процентом износа – до 70%. В настоящее время в городе 82% канализационных сетей довоенной постройки (1928 – 1945 гг.) с ранее имеющимися слепыми врезками, их замена с устройством колодцев производится в процессе назревшей необходимости.

Существующая городская канализационная сеть предназначена для приёма сточных вод и части ливневых вод. Также из-за изношенности городской ливневой канализации, во время ливней дождевые стоки попадают в системы хозяйственно-бытовой канализации, сильно перегружая систему, что приводит к заиливанию труб и очистных сооружений.

С довоенного периода система канализации существенно не изменялась, а лишь получала дополнительные подключения от объектов нового строительства, что приводит в отдельных районах города к увеличению сброса сточных вод и снижению пропускной способности канализационных сетей.

МП ПУ «Водоканал» также занимается обслуживанием и ремонтом домовых канализационных выпусов жилого фонда города, протяженностью – 33,9 км.

Количество аварийных прочисток засоров канализационных сетей- в 2017 году – 545 шт., в 2018 году – 407 шт.;

- откачка канализационных колодцев в 2017 году – 533 шт., в 2018 году – 796 шт.

Общие сведения по сетям водоотведения

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уличные канализационные сети | км | 88,0658 |
| 2 | Главный коллектор (вдоль р. Неман, Д 1,5 м) | км | 5 |
|  | Итого уличных канализационных сетей | км | 93,0658 |
| 3 | Канализационные домовые выпуски | км | 33,9 |
|  |  | шт. | 1021 |
| 4 | Канализационные колодцы | шт. | 1038 |

В настоящее время в городе 82% канализационных сетей довоенной постройки (1928-1945гг.) с ранее имеющимися слепыми врезками, замена которых на устройство канализационных колодцев производится только в процессе назревшей необходимости.

Требуется замена 13,5 км уличных канализационных сетей (Д 200 – 400 мм) с износом более 60%.

Существующая городская канализационная сеть предназначена для приёма сточных вод и части ливневых вод, с довоенного периода существенно не изменялась, а лишь получала дополнительные подключения от объектов нового строительства, что приводит в отдельных районах города к увеличению сброса сточных вод и снижению пропускной способности канализационных сетей.

Список уличных канализационных сетей, требующих замены

по состоянию на 01.01.2019 год

| № п/п | Адрес | Протяжённость, м | Износ, % | Диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Космонавтов пер. | 203 | 60 | 300 |
| 2 | ул. Красная | 290 | 65 | 200 |
| 3 | ул. Ленина | 1240 | 80 | 200-400 |
| 4 | ул. Ленинградская | 2125 | 80 | 250-400 |
| 5 | ул. Матросова | 591 | 60 | 200-300 |
| 6 | ул. Искры | 2067 | 50 | 200-400 |
| 7 | ул. Калининградское шоссе | 545 | 50 | 200-250 |
| 8 | ул. Спортивная | 270 | 50 | 250 |
| 9 | ул. Октябрьская | 475 | 50 | 200-250 |
| 10 | ул. Трудовая | 310 | 50 | 200 |
|  | ИТОГО | 8116 |  |  |
| 11 | Напорный коллектор с КНС по ул. Гоголя | 5200 | 50 | 300*2, чуг. |
|  | ВСЕГО | 13316 |  |  |

Канализационные насосные станции перекачки

Для перекачки бытовых сточных вод, на территории города находится 5 насосных канализационных станций перекачки:

- ул. Гоголя, производительность – 2 000 м3/сутки (1977 г.),

- ул. 9 Января, производительность – 1 200 м3/сутки (1977 г.),

- ул. Прудовая, производительность – 4 000 м3/сутки (2015 г.),

- ул. Трудовая, производительность – 1 500 м3/сутки (2014 г.),

- ул. Сиреневая, производительность – 600 м3/сутки (2002 г.).

Биологические канализационные очистные сооружения производительностью 25000 м3/сутки

Биологические канализационные очистные сооружения производительностью 25000 м3/сутки введены в эксплуатацию в марте 2014 года.

Схема очистки сточных вод:

- механическая очистка на решётках, песколовках и первичных отстойниках,

- биологическая очистка в аэротенках с процессами нитриденитрификации и дефосфотирования,

-доочистка на мембранных фильтрах,

-механическое обезвоживание осадков.

Бытовые и промышленные сточные воды с территории города собираются централизованно и самотёком по трём коллекторам (Д 1200, 800, 400 мм) подаются в приёмный резервуар (камеру), далее в главную насосную станцию сточных вод очистных сооружений.

Через приёмный резервуар бытовые стоки из городских сетей поступают самотёком по трубопроводу в здание насосной станции неочищенных стоков. В подвале насосной станции установлен лоток 1000*1000 мм с решёткой для улавливания крупных частиц и отвода стоков в резервуар насосной станции.

Из камеры по напорным линиям (Д 500 мм) бытовые стоки доставляются в приёмную камеру сточных вод. Поступающие в приёмную камеру воды переливаются через воронку.

Из приёмной камеры сточные воды по трубе Д 1000 мм поступают в здание песколовок.

В первую очередь сточные воды пропускаются сквозь решётки, которые удерживают отбросы. После этого пропускаются сквозь песколовки, в которых оседают частицы песка, шлака и грунта, а также собираются жиры.

После решёток с песколовками сточные воды по трубам Д 800 мм самотёком поступают в камеру распределения сточных вод. В случае увеличения количества стоков происходит перелив стоков в 2 буферных резервуара. Объём резервуаров 1000 м3 каждый. В каждой буферной ёмкости по одной мешалке, для того, чтобы избежать осадка. При заполнении первого буферного резервуара будет наполняться второй. Во втором резервуаре предусмотрена переливная линия, которая соединена с линией опустошения, по которой стоки попадают в начало БКОС.

Поток стоков через распределительную камеру поступает в два радиальных первичных отстойника, в которых оседают взвешенные вещества, а также поверхностные всплывающие вещества.

Механически очищенные сточные воды далее очищаются биологически в аэротенках (3 параллельно действующие секции, каждая секция состоит из 3 коридоров). Объём аэротенка – 10350 м3.

Для отделения активного ила от очищенных сточных вод установлены мембранные фильтры. Принцип технологического процесса систем вакуумных вращательных мембран основан на отделении активного ила и взвешенных веществ при помощи вакуума.

Мембранные фильтры VRM 30/640 в количестве 24 шт. Площадь поверхности мембран одного мембранного фильтра – 3840 м2.

Из-за длительной эксплуатации мембраны утрачивают свои фильтрующие способности.

В здании за блоками мембранных фильтров, располагаются 6 воздуходувок для мембранных фильтров и 5 воздуходувок для аэротенков. Очищенные сточные воды выкачиваются из мембранных фильтров и перекачиваются в переливной резервуар (для технической воды).

Из переливного резервуара по самотечному переливному ответвлению (трубы Д 800 мм) до колодца, расположенного в 500 м от р. Неман, очищенные воды самотёком выпускаются в реку на расстоянии 57,56 км от устья по левому берегу. Для предотвращения разрушения и размывания, трубопровод выпуска (трубы Д 1200*1200 мм, бетон, 2 линии) уложен по дну реки (Д 600 мм, 2 линии), с заглублением на величину диаметра трубопровода и укреплён бетонной тумбой.

На выпускной линии в камере находится учётный узел сточных вод и место взятия образцов очищенных сточных вод.

Обработка и хранение ила

Образующийся при очистке первичный и избыточный активный ил обезвоживается в цехе обработки ила. Для смешивания первичного ила, избыточного ила и жиров, поступающих с песколовок, в здании обработки ила расположен закрытый резервуар для смешивания ила ёмкостью 20 м3. Иловая смесь из резервуара смешивания поступает в декантеры (2 шт.) на обезвоживание.

При разработке проектно-сметной документации на территории очистных сооружений не предусмотрены площадки для складирования обезвоженного ила. Для аварийных случаев предусмотрена углубленная площадка складирования ила с открытым навесом.

Описание существующих технических и технологических проблем водоотведения

Основные проблемы биологических канализационных очистных сооружений:

- очистные сооружения загружены лишь на 50%, даже с учетом ливневых стоков, поступающих из общесплавной канализации города, что приводит к удорожанию их эксплуатации, а соответственно и к повышению тарифа на водоотведение;

- импортное оборудование, запасные части, дорогостоящие реагенты, как следствие БКОС дорогие в обслуживании;

- необходима модернизация главной насосной станции (установка механических граблей);

- при проектировании и строительстве БКОС не были предусмотрены иловые площадки, что в настоящее время создаёт большую проблему со складированием обезвоженного ила;

- необходимо осуществить строительство иловых площадок;

- необходима замена модулей на мембранных фильтрах;

- необходимо строительство эстакады для запуска линии привозных стоков.

Основные проблемы канализационных станций перекачки:

Необходима полная реконструкция системы хозяйственно-бытовой канализации города с изменением диаметров трубопроводов и мощности насосных станций в связи с увеличением подключаемой нагрузки, для перспективы присоединения вновь застраиваемых жилых микрорайонов города (окраины).

С целью увеличения производительности и модернизации оборудования:

- необходимо произвести строительство новой КНС по ул. 9 Января, производительностью 3000 м3/сутки;

- необходимо произвести реконструкцию городских канализационных сетей, расположенных в районе ул. Фурманова – ул. 9 Января;

- необходимо произвести строительство новой КНС по ул. Гоголя, производительностью 4000 м3/сутки;

- необходимо произвести строительство новой КНС по ул. Суворова, производительностью 2700 м3/сутки (для транспортировки канализационных стоков Восточного микрорайона);

- необходимо осуществить строительство напорной канализационной линии через озеро;

- необходимо выполнить прокладку новой канализационной линии от ул. Тимирязева – Суворова до вновь построенной КНС по ул. Суворова;

- необходимо выполнить прокладку канализационного коллектора по ул. Каштановая от жилого дома № 12 до вновь построенной КНС по ул. Суворова.

Основные проблемы канализационных сетей:

- проблемный вопрос в части сетевого канализационного хозяйства – истечение срока эксплуатации трубопроводов, износ – 70-80%, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах;

- требуется замена уличных канализационных сетей (Д 200-400 мм) с износом более 60% –13,5 км;

- высокий процент износа канализационных труб (до 100%), говорит о ненадежности системы водоотведения, особенно на участке напорного трубопровода от КНС на ул. Гоголя.

Энергосистема МП ПУ «Водоканал»

Для полноценного функционирования всех систем водоснабжения и водоотведения МП ПУ «Водоканал» располагает собственными электроустановками.

Скважинный водозабор

Водозабор осуществляется из артезианских скважин, большая часть из которых находится в районе пос. Ржевское Славского городского округа. Электроснабжение осуществляется по воздушным линиям электропередачи 15 кВ от Славского РЭС и Советского РЭС. Питание скважин осуществляется от трансформаторной подстанции ТП В 52 и ТП 45/12 (находятся на балансе МП ПУ «Водоканал»).

ТП В 52 установлены 2 трансформатора 160 кВа 15/0,4 кВ 1978 года выпуска. В ТП45/12 установлен трансформатор 250 кВа 15/0,4 кВ 1978 г. Срок службы силовых трансформаторов – 25 лет. Капитальный ремонт не проводился, требуется замена или капитальный ремонт.

Выключатели нагрузки и линейные разъединители должны заменяться через 15 лет, отработали 3 срока, всё оборудование производства Югославии, запчастей для ремонта нет, требуется замена.

Воздушные линии на скважины 1981 – 1982 гг., капитальный ремонт не проводился (периодичность капитального ремонта – 10 лет), провод АС рассыпается от времени – износ 100%.

Водонасосная станция

ВНС является станцией II подъёма воды. Электропитание осуществляется кабельной линией 6 кВ от Советского РЭС. На территории ВНС ТП 14, где установлены 2 трансформатора по 630 кВа 6/0,4 кВ 1982 г. Капитальный ремонт не проводился, срок службы истёк. Питание скважин №№ 3, 13, 15, 16, 23, 24, 25 от ТП 14, кабель 1928 г. выпуска.

Канализационные насосные станции

КНС по ул. Гоголя: на балансе предприятия находится ТП-90, установлено 2 трансформатора: ТМ 250 кВа 10/0,4 кВ и ТМ 160 кВа. Оба 1975 года выпуска, срок службы выработан.

КНС по ул. Прудовая принята в эксплуатацию в 2014 году – не работает ни один частотный преобразователь, практически вся автоматика вышла из строя.

Перечень силовых трансформаторов установленных на объектах

| № п/п | Наименование объекта | Тип трансформатора | Год выпуска | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Биологические канализационные очистные сооружения производительностью 25000м3/сут. | TNOSCTHU- 1600/6PNS | 2012 |  |
| 2 | ТП-14, ВНС ул. Маяковского, 26 | ТМ 630/1074у1 | 1982 | 2 шт. |
| 3 | ТП45-12, пос. Ржевское | ВТВ К250-24/4 | 1978 |  |
| 4 | В-52, пос. Ржевское | 6ТВН 160/24 | 1978 | 2 шт. |
| 5 | ТП 90, ул. Гоголя | ТМ-250 | 1975 | 2 шт. |
| 6 | КНС ул. Прудовая | ТМГ 11-160/10-у11 | 2012 |  |
| 7 | КНС ул. Трудовая | ТМГ 40/10-11УХЛ | 2012 |  |

Описание существующих технических и технологических проблем энергоснабжения

Основные проблемы энергоснабжения:

- необходима замена глубинных насосов на скважинах;

- необходимо строительство кабельных линий на водозаборе взамен ЛЭП;

- необходима модернизация оборудования на ТП водозабора;

- необходима установка частотных преобразователей для плановой регулировки давления воды в городских водопроводных сетях;

- необходимо установить однотипные электродвигатели и панели управления скважин;

- высоковольтное оборудование требует капитального ремонта (выключатели нагрузки, линейные разъединители);

- требуется ремонт кровли ТП В 52. Тыльная сторона здания с подветренной стороны во время дождя промокает, на стене расположены высоковольтные вводы, напряжением 15 кВ;

- требуется ремонт кровли ТП 45/12;

- требуется ремонт кровли ТП-90, замена 2-х ворот ТП (ворота деревянные сгнили);

- требуется ремонт кровли на подкачивающей насосной станции III подъёма по ул. Шевченко.

Мероприятия по капитальному ремонту и замене объектов электроснабжения

| № п/п | Мероприятия | Единицы измерения | Объём | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена глубинных насосов | шт. | 20 | В связи с малым сроком эксплуатации существующих насосов, из-за коррозии металла и большим потреблением электроэнергии |
| 2. | Строительство кабельных линий на водозаборе | м | 13000 | Воздушные линии – 1981-1982 гг. |
| 3. | Модернизация оборудования на ТП водозабора | шт. | 3 | Высоковольтное оборудование требует капитального ремонта |
| 4. | ТП В-52, пос. Ржевское (скв. №№ 40, 43, 44, 49, 50, 52, 56). Запроектировать и проложить кабельные линии | м | 5880 | Воздушные линии электропередач установлены в 1986 г. |
| 5. | ТП 45-1, пос. Ржевское (скв. № 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64). Запроектировать и проложить кабельные линии | м | 7100 | Воздушные линии электропередач установлены в 1986 г. |
| 6. | Замена панелей управления скважин | шт. | 30 | Панели управления скважин морально и физически устарели |
| 7. | Капитальный ремонт ТП В-52, ТП 45-12, ТП 54-01 | шт. | 3 | Требуется замена: выключатели нагрузки, линейные разъединители |

Целевые показатели развития централизованных сетей водоснабжения и водоотведения

1. Показатели, определяющие качество воды, к которым относятся качество питьевой воды при подаче в сеть и в распределительной сети.

2. Показатели качества очистки сточных вод, определяющие долю сточных вод, проходящих полную механическую и биологическую очистку и соответствие уровня очистки установленным нормативным требованиям (качество сточных вод).

3. Показатели, определяющие надежность и бесперебойность работы системы. К ним можно отнести обеспечение доступности услуг в течение суток, аварийность на системах водоснабжения и водоотведения, максимальную продолжительность отключения.

4. Показатели, определяющие эффективность использования ресурсов, к которым относятся неучтенные расходы воды, энергоэффективность и эффективность трудовых ресурсов, доля вводов с инструментальным учетом водопотребления.

Исходные данные для расчёта текущих показателей

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доля проб с отклонением от нормы, шт. | 0 |
| 2 | Суммарное энергопотребление, тыс кВт: - вода - канализация | 3146,654 3305,444 |
| 3 | Всего численность персонала, чел. | 132 |
| 4 | Всего численность обслуживаемого населения, чел.: - вода - канализация | 39155 33789 |
| 5 | Всего поднято воды, тыс. м3/год | 4080,606 |
| 6 | Всего реализовано воды, тыс. м3/год | 2595,333 |
| 7 | Всего пропущено стоков, тыс. м3/год | 3406,076 |
| 8 | Удельное энергопотребление, кВт-ч/м3: - вода - канализация | 1,30 1,03 |
| 9 | Аварийность, шт.: - вода - канализация | 76 407 |
| 10 | Удельные трудозатраты на 1000 человек населения: - вода - канализация | 3,37 3,91 |
| 11 | Неучтённые расходы – вода, % | 27,1 |

Базовые данные целевых показателей при реализации водоснабжения

| Водоснабжение |
| --- |
| Соответствие стандартам качества питьевой воды по всем контролируемым показателям | % | 100 |
| Допустимая длительность аварийного отключения потребителей | часы | 24 |
| Аварийность на сетях водопровода | Количество аварий на 1 км сети | 0,72 |
| Энергоэффективность водоснабжение | кВт-час/м3 проданной воды | 1,21 |
| Эффективность трудозатрат | Число персонала /1000 человек обслуживаемого населения | 3,37 |
| Неучтенные расходы воды или НРВ, как отношение разницы между объемом воды, поданной в сеть и объемом воды, реализованной по выставленным счетам к объему воды, поданной в сеть | % | 27,1 |
| Водоотведение |
| Соответствие сбрасываемых стоков установленным нормам | % | 100 |
| Объем стоков, пропущенных через очистные сооружения | Доля % | 100 |
| Допустимая длительность аварийного отключения потребителей | часы | 24 |
| Аварийность на сетях канализации | Количество засоров и аварий на 1 км сети | 4,38 |
| Энергоэффективность водоотведение | кВт-час/м3 принятых (реализованных) стоков | 0,97 |
| Эффективность трудозатрат | Число персонала /1000 человек обслуживаемого населения. | 3,91 |

Система теплоснабжения

Основным источником теплоснабжения в МО «Советский городской округ» является котельная «Западная».

Технические характеристики котельной «Западная» в г. Советске

В котельном зале установлены четырех стальных водогрейных котлов UT-L 62 мощностью 17,5МВт, один котел UT-L 44 мощностью 8,0МВт и один котел UT-L 16 мощностью 2,0МВт фирмы "BOSCH Thermotechnik" (Германия).

Котлы предназначены для работы на газе или легком нефтяном топливе "солярке". Установленная мощность котельной - 80МВт.

- отопление - 67,701МВт (58,212Гкал/час);

- горячее водоснабжение - 10,899МВт (9,371Гкал/час);

Итого: - 78,600МВт (67,583Гкал/час).

Суммарный расход тепла на собственные нужды котельной составляет 1,300МВт (1,117Гкал/час). В том числе:

- на воздушное отопление котельного зала - 0,670МВт (0,576Гкал/час);

- на отопление бытовых помещений - 0,015МВт (0,013Гкал/час);

- на ГВС бытовых помещений - 0,035МВт (0,030Гкал/час);

- на поддержание температуры химочищенной воды в баках запаса +5°С - 0,180МВт (0,155Гкал/час);

- на поддержание температуры резервного топлива в надземных емкостях +10°С - 0,400МВт (0,344кал/час).

Подключение системы теплоснабжения к котлам предусмотрено по независимой схеме с использованием пластинчатых теплообменников.

Параметры теплоносителя в котловых контурах - 110/80°С.

Параметры теплоносителя в контуре теплопотребления - 90/70°С.

Технико-экономические показатели котельной «Западная»:

- Площадь застройки зданий и сооружений - 3335м2;

- установленная теплопроизводительность котельной -68,788 Гкал/ч;

- расчетная производительность котельной (с учетом собственных нужд) – 68,700 Гкал/ч;

- годовая выработка тепла – 171,335 тыс. Гкал;

- годовой отпуск тепла потребителям – 163,176 тыс. Гкал;

- годовое число часов использования установленной производительности - 2758 ч;

- годовой расход топлива – 21,470 млн. нм3;

- установленная мощность токоприемников – 1432,1 кВт;

- годовой расход электроэнергии – 2022,14 тыс. кВтч;

- строительный объем котельной - 12549,1 м3;

- удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал – 150,376 кг у.т;

- КПД энергетической установки - 92%;

- годовой расход условного топлива - 24538 т.у.т.

В МО «Советский городской округ»  муниципальное предприятие «Советсктеплосети» осуществляет транспортировку тепловой энергии потребителям  и оказывает коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению населению, организациям, финансируемым из бюджета и другим потребителям тепловой энергии.

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Общая протяженность тепловых сетей г. Советска по данным МП «Сосетсктеплосети» на конец 2014 года составляет 42,36 км, при этом большая часть тепловых сетей проложена с диаметром менее 200 мм.  Системы отопления зданий подключены в основном по зависимой схеме через элеваторные узлы, так же имеется 3 центральных тепловых пункта, где теплоснабжение потребителя обеспечивается по независимой схеме. Местные системы горячего водоснабжения присоединены к тепловой сети через подогреватели секционные во-до-водяные. Сетевая вода из подающей линии тепловой сети через клапан регулятора температуры проходит в водо-водяной подогреватель в котором она через стенку нагревает воду, поступающую из водопровода. Охлаждeнная сетевая вода после подогревателя поступает в обратную линию тепловой сети. Импульсом для регулятора температуры является температура водопроводной воды после подогревателя. Холодная вода поступает из водопровода через регулятор давления «после себя», задачей которого является поддержание заданного постоянного давления водопроводной воды на абонентском вводе; проходит через подогреватель, в котором она нагревается сетевой водой, и затем поступает в местную систему горячего водоснабжения.

Предприятие «Советсктеплосети» эксплуатирует 7 муниципальных котельных суммарной присоединенной мощностью 1,985 Гкал/час, которые отапливают 16 жилых домов. 5 котельных работают на твердом топливе и 2 котельные на дизельном топливе.

| Адрес котельной | Марка котлов |  |  |  | Вид топ-лива | Мощ- ность котлов (Гкал/час) | Подклю- ченная нагрузка (Гкал/час) | Отапли- ваемая площадь (кв.м) | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Тимирязева, 52 | КСВ-0,6 | 2 | уголь | 1,04 | 0,619 | 5964,5 |  |
| ул.Московская, 16 | КСВ-0,2 КЧМ | 2 | уголь | 0,34 | 0,085 | 749,9 |  |
| ул.Баррикадная, 2 | КВС | 5 | уголь | 2,0 | 0,077 | 834,8 | 2 раб.котла |
| Жилинское шоссе, 28б | УН-5М | 2 | уголь | 0,44 | 0,228 | 946,1 | в т.ч. на ГВС 0,018 Гкал/час |
| ул.Толстого, 16 | УН-6 КСВ-0,2 | 2 | уголь | 0,36 | 0,318 | 2706,3 |  |
| ул. Орджоникидзе, 9а | «Будерус» | 1 | диз. топ-ливо | 0,047 | 0,04 | 411,3 |  |
| ул.Сиреневая,1 | «Прексол» | 2 | диз. топ-ливо | 0,791 | 0,583 | 4176,1 | в т.ч. на ГВС 0,34 Гкал/час |
| ИТОГО: 7 котельных |  | 16 | уголь, диз.т. | 5,018 | 1,95 | 15789 |  |

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

| Наименование | Единица измерения | Кол-во | Примечание, формы отчетности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения и эксплуатационные данные |  |  | Формы № 1-ТЕП, № 6-ТП |
| Наличие источников теплоснабжения, находящихся в аренде мощностью от 20 до 100 Гкал/час | ед. | 1 |  |
| Ликвидировано источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/час | ед. | 9 |  |
| Суммарная располагаемая тепловая мощность источника теплоснабжения мощностью от 20 до 100 Гкал/час | Гкал/час | 285 |  |
| Суммарная располагаемая электрическая мощность источника теплоснабжения мощностью от 20 до 100 Гкал/час | кВт | 36000 |  |
| Средняя за отчетный год рабочая электрическая мощность | кВт | 4585 |  |
| Число часов использования установленной мощности | Час | 1118 |  |
| Максимум электрической нагрузки | кВт | 11300 |  |
| Максимум тепловой нагрузки | Гкал/час | 87 |  |
| Фактически выработано электроэнергии по теплофикационному циклу | тыс.кВт.ч | 40236 |  |
| Отпущено теплоэнергии внешним потребителям | Гкал | 248911 |  |
| Расход электроэнергии на собственные производственные нужды: |  |  |  |
| а) на выработку электроэнергии | тыс.кВт.ч | 805 |  |
| б) на отпуск теплоэнергии | тыс.кВт.ч | 10674 |  |
| Количество котлов на конец года | ед. | 6 |  |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, всего | км | 43,2 |  |
| в том числе диаметром: до 200 мм | км | 23,9 |  |
| от 200 до 400 мм | км | 14,4 |  |
| от 400 до 600 мм | км | 4,9 |  |
| Из них нуждаются в замене, всего | км | 12 |  |
| в том числе ветхие сети | км | 9 |  |
| Заменено сетей в двухтрубном исчислении, всего | км | 1,5 |  |
| из них ветхих сетей | км | 0,5 |  |
| Среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей источников теплоснабжения (включая арендованные) | тыс.рублей | 73796 |  |
| 2. Производство и отпуск тепловой энергии |  |  | Формы № 1-ТЕП |
| Произведено тепловой энергии за год, всего | Гкал | 248911 |  |
| в том числе в котельных мощностью от 20 до 100 Гкал/час | Гкал | 248911 |  |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 4265 |  |
| Отпущено тепловой энергии, всего | Гкал | 207336 |  |
| в том числе: населению | Гкал | 85205 |  |
| бюджетофинансируемым предприятиям | Гкал | 18678 |  |
| предприятиям на производственные нужды | Гкал | 93108 |  |
| прочим организациям | Гкал | 10345 |  |
| Число аварий на паровых и тепловых сетях | ед. | 1 |  |
| Среднегодовая численность работников основной деятельности | чел. | 108 |  |
| 3. Энергосбережение |  |  | Формы № 1-ТЕП |
| Расход топлива по норме на весь объем произведенных ресурсов, всего | т усл.топл. | 55198 |  |
| в том числе газообразного топлива | тыс.м3 | 55198 |  |
| Расход электроэнергии по норме на весь объем произведенных ресурсов | тыс. кВт.ч | 11479 |  |
| Расход топлива фактически на весь объем произведенных ресурсов, всего | т усл.топл. | 55198 |  |
| в том числе газообразного топлива (в натуральном исчислении) | тыс.м3 | 48082 |  |
| Теплота сгорания газообразного топлива | ккал/кг | 8033 |  |

| Расход электроэнергии фактически на весь объем произведенных ресурсов | тыс. кВт.ч | 11479 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты на мероприятия по энергосбережению | тыс.руб | 300 |  |
| Экономия от проведенных мероприятий по энергосбережению | тыс.руб | 40 |  |
| Потери тепловой энергии за год, всего | Гкал | 41575 |  |
| в том числе на паровых и тепловых сетях | Гкал | 41575 |  |
| Произведено электроэнергии когенерационными тепловыми установками | тыс.кВт.ч | 40236 |  |
| 4. Остатки, поступление, расход топлива и теплоэнергии |  |  | Форма № 4-ТЭР |
| Поступило/израсходовано топлива: |  |  |  |
| а) бензины автомобильные | т | 20/20 |  |
| б) топливо дизельное | т | 10/10 |  |
| г) газ природный и попутный | тыс.м3 | 48082/48082 |  |
| д) теплоэнергия | Гкал | 0/140 |  |
| е) уголь 0,727 | т | 3812/2423 | реализовано |
| 5. Расходы на приобретение энергетических ресурсов |  |  | Форма № 4-ТЭР |
| Расходы на приобретение топлива, всего: | тыс.рублей | 193195,5 |  |
| в том числе на нефтепродукты | тыс.рублей | 860,8 |  |
| газ природный и попутный | тыс.рублей | 174583,9 |  |
| уголь | тыс.рублей | 17750,8 |  |
| Расходы на приобретение энергии, всего: | тыс.рублей | 9721,7 |  |
| в том числе на электрическую | тыс.рублей | 1100,2 |  |
| тепловую | тыс.рублей | 8596,5 |  |
| Расходы на воду | тыс.рублей | 10207,5 |  |
| 6. Оснащенность приборами учета |  |  | Форма № 4-ТЭР |
| Приборы учета электрической энергии | ед. | 26 |  |
| Приборы учета на теплоснабжение | ед. | 12 |  |
| Приборы учета горячей воды | ед. | 9 |  |

| Приборы учета холодной воды | ед. | 19 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приборы учета на газоснабжение | ед. | 1 |  |
| 7. Объем коммунальных услуг в натуральном выражении |  |  | Форма №22-ЖКХ |
| Отпущено теплоэнергии на отопление, всего | Гкал | 181923 |  |
| в том числе населению | Гкал | 67331 |  |
| бюджетнофинансирующим организациям | Гкал | 15792 |  |
| Отпущено теплоэнергии на горячее водоснабжение, всего | Гкал | 25413 |  |
| в том числе населению | Гкал | 17875 |  |
| бюджетнофинансирующим организациям | Гкал | 2886 |  |
| 8. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности |  |  | Форма №22-ЖКХ |
| Общая сумма доходов от реализации услуг с учетом финансирования из бюджетов всех уровней | тыс.рублей | 300988 |  |
| в том числе по основному виду деятельности, всего | тыс.рублей | 289623 |  |
| из них: от населения | тыс.рублей | 121707 |  |
| от бюджетнофинансирующих организаций | тыс.рублей | 28785 |  |
| Общая сумма расходов по реализации услуг, всего | тыс.рублей | 324538 |  |
| из них по основному виду деятельности, всего | тыс.рублей | 308531 |  |
| в том числе: эксплуатационные расходы | тыс.рублей | 295947 |  |
| из них на: топливо | тыс.рублей | 11939 |  |
| воду | тыс.рублей | 93 |  |
| электроэнергию | тыс.рублей | 840 |  |
| приобретаемые со стороны электроэнергию, тепло-энергию, воду и пр. | тыс.рублей | 240741 |  |
| инвестиционные расходы | тыс.рублей | 8603 |  |
| из них амортизация | тыс.рублей | 7863 |  |
| арендная плата | тыс.рублей | 3390 |  |
| затраты на ремонт и техническое обслуживание | тыс.рублей | 591 |  |
| Фактические объемы финансирования из бюджетов всех уровней, всего | тыс.рублей | 2256 |  |
| Дебиторская задолженность, всего | тыс.рублей | 62585 |  |
| в том числе: бюджетов всех уровней | тыс.рублей | 1267 |  |
| бюджетнофинансирумых организаций за предоставления им услуг | тыс.рублей | 368 |  |
| из них организаций, финансируемых из федерального бюджета | тыс.рублей | 245 |  |
| населения по оплате жилищно-коммунальных услуг | тыс.рублей | 34493 |  |
| из них безнадежная задолженность | тыс.рублей | 8506 |  |
| Кредиторская задолженность, всего | тыс.рублей | 62577 |  |
| в том числе: по платежам в бюджет | тыс.рублей | 2176 |  |
| из них в федеральный бюджет | тыс.рублей | 1504 |  |
| за поставку топливно-энергетических ресурсов | тыс.рублей | 47147 |  |
| Численность работающих на конец года | чел | 171 |  |
| Стоимость основных фондов на конец года | тыс.рублей | 50133 |  |

Баланс теплоснабжения

| № пп | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт 2018 год | Всего 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Выработка тепловой энергии, всего | Гкал | 11 852,31 | 6 999,47 | 4 852,84 |
|  | на виде топлива природный газ | Гкал | 7 657,41 | 4 417,77 | 3 239,64 |
|  | на виде топлива уголь | Гкал | 3289,90 | 2034,2 | 1255,7 |
|  | на виде топлива дизтопливо | Гкал | 905,00 | 547,5 | 357,5 |
| 2. | на собственные нужды котельной | Гкал | 244,21 | 134,88 | 109,33 |
|  | природный газ | Гкал | 174,49 | 93,58 | 80,91 |
|  | уголь | Гкал | 69,72 | 41,30 | 28,42 |
| 2.1 | на собственные нужды котельной, в % | % | 2,23 | 2,09 | 2,43 |
|  | природный газ | % | 2,28 | 2,12 | 2,49 |
|  | уголь | % | 2,12 | 2,00 | 2,26 |
| 3. | Отпуск в сеть от собственных источников | Гкал | 11 608,1 | 6 864,6 | 4 743,5 |
|  | природный газ | Гкал | 7 469,1 | 4 319,0 | 3 150,1 |
|  | уголь | Гкал | 3 234,1 | 1 997,5 | 1 236,6 |
|  | дизтопливе | Гкал | 905,0 | 547,5 | 357,5 |
| 4. | Покупная тепловая энергия | Гкал | 155 316,89 | 86 533,49 | 68 783,40 |
| 4.1 | от ООО "Спецгазавтоматика" |  | 155 316,89 | 86 533,49 | 68 783,40 |
| 5. | Отпуск в сеть | Гкал | 166 924,99 | 93 398,08 | 73 526,91 |
| 6. | Потери в сетях | Гкал | 52 707,10 | 27 853,75 | 24 853,35 |
| 6.1 | потери в сетях, в % | % | 31,58 | 29,82 | 33,80 |
| 7. | Полезный отпуск тепловой энергии: | Гкал | 114 217,89 | 65 544,33 | 48 673,56 |
|  | в т.ч.: 1) ПО на нужды предприятия | Гкал | 0,00 |  |  |
|  | 2) ПО по группам потребителей: | Гкал | 114 217,89 | 65 544,33 | 48 673,56 |
|  | - население | Гкал | 79 237,86 | 45 001,79 | 34 236,07 |
|  | на отопление | Гкал | 64 044,70 | 37 761,19 | 26 283,51 |
|  | на горячее водоснабжение | Гкал | 15 193,16 | 7 240,60 | 7 952,56 |
|  | - бюджетные организации | Гкал | 23 873,81 | 13 819,43 | 10 054,38 |
|  | - прочие потребители | Гкал | 11 106,22 | 6 723,11 | 4 383,11 |
| Затраты ТСО (производство, передача и сбыт) МП "Советстеплосети" за 2018 год |
| № пп | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт 2018 год | Всего 2018 год |
|  |  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 1. | Операционные (подконтрольные) расходы: | тыс. руб. | 28 934,74 | 14 730,66 | 14 204,09 |
| 1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 3 051,10 | 1 766,42 | 1 284,68 |
|  | на текущий ремонт | тыс. руб. | 1 562,40 | 927,42 | 634,98 |
|  | реагенты | тыс. руб. | 153,00 | 88,50 | 64,50 |
|  | другие материалы | тыс. руб. | 1 335,70 | 750,50 | 585,20 |
| 1.2. | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 3 112,66 | 1 830,45 | 1 282,22 |
|  | на текущий ремонт оборудования | тыс. руб. | 956,97 | 623,26 | 333,71 |
|  | на ремонт теплосетей | тыс. руб. | 2 155,69 | 1 207,19 | 948,51 |
| 1.3. | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 19 162,69 | 9 637,56 | 9 525,13 |
|  | среднемесячная оплата труда | руб. | 23 312,28 | 22 559,83 | 24 126,47 |
|  | численность персонала | ед. | 68,50 | 71,20 | 65,80 |
| 1.4. | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 699,82 | 346,45 | 353,37 |
| 1.5. | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 1 193,94 | 478,32 | 715,62 |
|  | оплата услуг связи | тыс. руб. | 184,78 | 78,63 | 106,15 |
|  | расходы на обсл. программ, ком.техн. | тыс. руб. | 338,03 | 102,90 | 235,13 |
|  | оплата коммунальных услуг | тыс. руб. | 454,48 | 214,09 | 240,39 |
|  | транспортные услуги | тыс. руб. | 22,15 | 4,20 | 17,95 |
|  | оплата юридических, информационных, аудиторских и консультативных услуг | тыс. руб. | 39,44 | 0,97 | 38,47 |
|  | прочие | тыс. руб. | 155,06 | 77,53 | 77,53 |
| 1.6. | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 8,83 | 4,93 | 3,90 |
| 1.7. | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 33,00 | 18,00 | 15,00 |
| 1.8. | Арендная плата (прочие объекты) | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.9. | Прочие расходы (ОТиТБ, ) | тыс. руб. | 404,90 | 201,50 | 203,40 |
| 1.10. | Прочие непроизводственные расходы | тыс. руб. | 1 267,80 | 447,03 | 820,77 |
| 2. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 13 591,90 | 7 133,36 | 6 458,54 |
| 2.1. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 833,95 | 431,09 | 402,86 |
|  | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окуружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 57,02 | 28,51 | 28,51 |
|  | налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 |  |  |
|  | налог на имущество | тыс. руб. | 735,29 | 398,62 | 336,67 |
|  | транспортный налог | тыс. руб. | 33,72 |  | 33,72 |
|  | расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 7,92 | 3,96 | 3,96 |
| 2.2. | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.3. | Отчисления на социальные нужды, в т.ч.: | тыс. руб. | 5 787,13 | 2 910,54 | 2 876,59 |
|  | процент отчислений на социальные нужды | % | 30,20 | 30,20 | 30,20 |
| 2.4. | Амортизация | тыс. руб. | 6 136,87 | 3 360,64 | 2 776,23 |
| 2.4.1 | котельные | тыс. руб. | 4,32 | 2,16 | 2,16 |
| 2.4.2 | передача | тыс. руб. | 6 132,55 | 3 358,48 | 2 774,07 |
| 3. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, в т.ч.: | тыс. руб. | 197 558,82 | 110 392,37 | 87 166,45 |
| 3.1. | Расходы на топливо | тыс. руб. | 17 601,59 | 9 666,59 | 7 935,00 |
|  | Природный газ | тыс. руб. | 5 046,06 | 2 923,44 | 2 154,58 |
|  | удельный расход условного топлива | кг у.т./Гкал | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
|  | удельный расход условного топлива на производство | кг у.т./Гкал | 158,60 | 158,60 | 158,60 |
|  | расход натурального топлива | тыс. м3 | 959,04 | 563,35 | 395,70 |
|  | цена | руб./тыс.м3 | 5 261,57 | 5 189,43 | 5 364,26 |
|  | оптовая цена на газ | руб./тыс.м3 | 4 610,45 | 4 538,31 | 4713,14 |
|  | cнабженческо-сбытовые услуги | руб./тыс.м3 | 98,43 | 98,43 | 98,43 |
|  | услуги газораспределительной организации | руб./тыс.м3 | 467,04 | 467,04 | 467,04 |
|  | надбавка к транспортировке | руб./тыс.м3 | 85,65 | 85,65 | 85,65 |
|  | переводной коэффициент |  | 1,170 | 1,168 | 1,170 |
|  | Уголь | тыс. руб. | 6 771,36 | 4 614,49 | 2 156,87 |
|  | удельный расход условного топлива | кг у.т./Гкал | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
|  | удельный расход усл топлива на пр-во | кг у.т./Гкал |  |  |  |
|  | расход натурального топлива | т | 1 088,90 | 753,81 | 335,09 |
|  | цена | руб./т | 6 218,53 | 6 121,60 | 6 436,70 |
|  | переводной коэффициент |  | 0,720 | 0,720 | 0,720 |
|  | Дизельное топливо | тыс. руб. | 5 752,21 | 2 128,66 | 3 623,55 |
|  | удельный расход условного топлива | кг у.т./Гкал | 154,00 | 154,00 | 154,00 |
|  | удельный расход ус топлива на пр-во |  |  |  |  |
|  | расход натурального топлива | т | 130,48 | 65,74 | 65,74 |
|  | цена | руб./т | 44 084,99 | 32 290,00 | 55 119,40 |
|  | тариф транспортировки | руб./т |  |  |  |
|  | переводной коэффициент |  | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 3.2. | Покупная тепловая энергия,всего | тыс. руб. | 178 428,80 | 99 922,83 | 78 505,97 |
|  | ООО "Спецгазавтоматика" | тыс.руб. | 174 227,83 | 96 571,37 | 77 656,46 |
|  | объём | Гкал | 155 316,89 | 86 533,49 | 68 783,40 |
|  | тариф | руб./Гкал | 1 121,76 | 1 116,00 | 1 129,00 |
|  | ООО "Спецгазавтоматика" теплоноситель | тыс.руб. | 4 200,97 | 3 351,46 | 849,51 |
|  |  | м.куб | 70 484,60 | 56 415,43 | 14 069,17 |
|  |  | руб./Гкал |  | 59,41 | 60,38 |
| 3.3. | Электрическая энергия, в том числе | тыс. руб. | 1 419,36 | 752,91 | 666,46 |
|  | тариф СН2 | руб./кВт*ч | 4,72 | 4,71 | 4,73 |
|  | объем электроэнергии | тыс. кВт*ч | 300,75 | 159,85 | 140,90 |
|  | удельный расход электроэнергии | кВт.ч/Гкал | 23,60 | 22,54 | 25,02 |
|  | Электроэнергия СН2 производство | тыс. руб. | 802,34 | 415,37 | 386,96 |
|  | тариф | руб./кВт*ч | 4,72 | 4,71 | 4,73 |
|  | объем электроэнергии | тыс.кВт*ч | 170,00 | 88,19 | 81,81 |
|  | Электроэнергия СН 2 передача | тыс. руб. | 617,03 | 337,53 | 279,50 |
|  | тариф | руб./кВт*ч | 4,72 | 4,71 | 4,73 |
|  | объем электроэнергии | тыс.кВт*ч | 130,75 | 71,663 | 59,090 |
|  | удельный расход электроэнергии | кВт.ч/Гкал | 0,882 | 0,882 | 0,882 |
| 3.4. | Расходы на воду и водоотведение | тыс. руб. | 109,06 | 50,04 | 59,02 |
|  | объем воды | м3 | 5 093,00 | 2 348,00 | 2 745,00 |
|  | тариф | руб./м3 | 21,414 | 21,31 | 21,50 |
|  | удельный расход воды | м3/Гкал | 0,045 | 0,040 | 0,060 |
| 3.4.1 | Расходы на воду | тыс. руб. | 50,369 | 21,471 | 28,898 |
|  | объем воды | м3 | 2 830,000 | 1 229,000 | 1 601,000 |
|  | тариф | руб./м3 | 17,798 | 17,470 | 18,050 |
|  | удельный расход воды | м3/Гкал | 0,025 | 0,020 | 0,030 |
| 3.4.2 | Расходы на водоотведение | тыс. руб. | 58,690 | 28,568 | 30,122 |
|  | объем воды | м3 | 2 287,000 | 1 119,000 | 1 144,000 |
|  | тариф | руб./м3 | 25,662 | 25,530 | 26,330 |
|  | удельный расход воды | м3/Гкал | 0,020 | 0,020 | 0,024 |
|  | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 240 085,46 | 132 256,39 | 107 829,07 |

Количество договоров, заключенных с населением на подачу отопления и горячую воду.

|  | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество лицевых счетов (шт) | 10 523 |
| 2 | Отапливаемая площадь (кв.м) | 497 348,72 |
| 3 | Количество людей (чел) | 20 352 |
| 4 | Прочие потребители | 600 |

Динамика потребления услуг за 2015 -2018 г.г.

| Потребители | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отоп-ление | ГВС | Отоп-ление | ГВС | Отоп-ление | ГВС | Отоп-ление | ГВС |
| Население | Тыс. Гкал | 61,59 | 15,36 | 59,57 | 15,22 | 62,80 | 15,31 | 64,05 | 15,19 |
| Бюджетные организации | Тыс. Гкал | 15,39 | 2,04 | 17,27 | 2,68 | 20,47 | 2,39 | 20,18 | 3,69 |
| Прочие потребители | Тыс. Гкал | 7,13 | 3,06 | 7,77 | 3,32 | 8,07 | 3,45 | 7,80 | 3,31 |
| Всего | Тыс. Гкал | 84,11 | 20,46 | 84,61 | 21,22 | 91,34 | 21,15 | 92,03 | 22,19 |

Состояние основных фондов МП «Советсктеплосети» на 01.01.2019 г.

| Группы основных средств | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость | Износ на 01.01.2019 г. в % |
| --- | --- | --- | --- |
| Здания | 29906,71 | 21725,84 | 27,35 |
| Передаточные устройства | 89956,01 | 6819,94 | 92,4 |
| Машины и оборудования | 847,13 | 321,74 | 62,02 |
| Транспортные средства | 4101,86 | 1042,01 | 74,60 |

# Оснащенность приборами учёта

| Сфера | МКД | ЧД |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во домов, подключенных к услугам | Кол-во ЖП (квартир), подключенных к услугам | Кол-во домов, оборудованых ОДПУ | Кол-во ЖП (квартир), оборудованых ИПУ | Оснащение домов ОДПУ, % | Оснащение ЖП (квартир) ИПУ, % | Кол-во домов, подключенных к услугам | Кол-во домов, оборудованых ИПУ | Оснащение ЖП (квартир) ИПУ, % |
| ТС | 318 | 10552 | 113 | 3 | 36% |  | 8 | 3 | 37% |
| ГВС | 230 | 8876 |  | 6762 |  | 76% | 6 | 4 | 67% |

Анализ нормативных и фактических потерь   тепловой энергии и теплоносителя

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях МП «Советсктеплосети» производится согласно Приказу Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 года «Порядок расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии». Нормируемые часовые среднегодовые тепловые потери через изоляцию трубопроводов тепловых сетей определяются по всем участкам тепловой сети с учетом результатов тепловых испытаний с введением поправочных коэффициентов К на удельные проектные тепловые потери в тепловых сетях (при среднегодовых условиях).

Нормируемые месячные часовые потери определяются исходя из ожидаемых условий работы тепловой сети путем пересчета нормативных среднегодовых тепловых потерь на их ожидаемые среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки. Нормируемые годовые потери планируются суммированием тепловых потерь по всем участкам, определенных с учетом нормируемых месячных часовых потерь тепловых сетей и времени работы сетей.

Фактические годовые потери тепловой энергии через тепловую изоляцию определяются путем суммирования фактических тепловых потерь по участкам тепловых сетей с учетом пересчета нормативных часовых среднегодовых тепловых потерь на их фактические среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки применительно к фактическим среднемесячным условиям работы тепловых сетей:

-	фактических среднемесячных температур   воды в   подающей   и обратной   линиях тепловой   сети,   определенных   по эксплуатационному   температурному   графику   при   фактической среднемесячной температуре наружного воздуха;

- среднегодовой температуры воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенной как среднеарифметическое из фактических среднемесячных температур   в соответствующих линиях за весь год работы сети;

- среднемесячной   и среднегодовой температуре   грунта   на   глубине заложения теплопроводов;

- фактической       среднемесячной   и   среднегодовой   температуре наружного воздуха за год;

Нормативные значения годовых потерь теплоносителя с утечкой по формуле составляют

- сети  отопления,    Gут = (0,25·4687,366·4632) /100 = 54279,7 м3;

Технические и технологические проблемы в системах теплоснабжения городского округа.

Наружные тепловые сети в основном сооружались в 60 - 70 -х годах XX века, тепломагистраль № 4 введена в эксплуатацию в 1994 году. Износ тепловых сетей составляет 57%. Реконструкция тепломагистрали с заменой труб на современные частично осуществлялась в 2003,2007-2008г.г.

Имеют дефицит тепла Восточный, Заозерный и Южный микрорайоны городского округа.

Газоснабжение

Газоснабжение города осуществляется на базе природного газа. Газ поступает от отвода магистрального газопровода, идущего на г. Калининград.

В настоящее время ведется активное строительство внутригородских газопроводов.

## Газификация города природным газом началась в 2003 году. Перспективный план развития газификации города предусматривает поэтапное строительство газораспределительных систем высокого и низкого давления.

## Поставку природного газа осуществляет ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». Сжиженный газ поставляет ОАО «Калининградгазификация».

Для поддержания надежной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходимо поэтапное осуществление следующих мероприятий:

- дальнейшее развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства в увязке с дислокацией объектов нового строительства, с опережающими темпами по отношению к застройке (строительство новых в районы перспективной застройки и реконструкция существующих газопроводов, ГРП);

- перевод потребителей  индивидуального (коттеджного) строительства на автономные источники тепла (АИТ), работающие на газовом топливе;

- обеспечение безопасной эксплуатации (проведение диагностики) подземного газопровода среднего давления;

-   техническое диагностирование ГРП;

- проведение системы энергосберегающих мер в тепловом хозяйстве для возможности сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

Содержание проблемы и обоснование необходимости её

решения программным методом

Нормативное состояние систем водоснабжения и водоотведения – необходимый элемент бесперебойного и качественного обслуживания потребителей питьевой водой соответствующего качества, а также качественной очистки сточной жидкости, сбрасываемой после её очистки в бассейн реки Неман.

Вследствие  того, что все инженерные сооружения, как по водоснабжению, так и по водоотведению, а также станции по очистке питьевой воды и канализационные сооружения довоенной постройки, необходимы определенные затраты по их модернизации.

Канализационные очистные сооружения работают в режиме перегрузки. Городские водопроводные и канализационные сети, также довоенной постройки (до 1945г.) и имеют износ более 75%, нуждаются в замене и модернизации. Основными причинами такого положения является недостаток финансирования. Особого внимания требует строительство новых канализационных очистных сооружений с биологической системой очистки сточных вод.

Наружные тепловые сети в основном сооружались в 60 – 70 -х годах XX века, тепломагистраль № 4 введена в эксплуатацию в 1994 году. Износ тепловых сетей составляет более 75%. Реконструкция тепломагистрали с заменой труб на современные частично осуществлялась в 2003,2007-2008г.г. Имеют дефицит тепла Восточный, Заозерный и Южный микрорайоны городского округа.

Программа газификации городского округа позволит обеспечить природным газом население и организации общественного назначения,  активизировать работу по использованию автономных систем отопления жилых помещений и общественных зданий.

Реализация мероприятий настоящей Программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

Программа носит комплексный характер и предполагает участие в ней проектных, строительных и исследовательских организаций.

Все объекты коммунальной инфраструктуры требуют финансовых вложений на реконструкцию и модернизацию. Решение данных проблем непосредственно только силами организаций коммунального комплекса невозможно, необходим программный метод решения с привлечением бюджетных источников.

## Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов Программы

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Советского городского округа, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния городской окружающей среды.

Развитие системы теплоснабжения:

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых многоквартирных домов;

- снижение износа тепловых сетей;

- увеличение тепловой мощности;

- улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных.

Развитие системы водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

- повышение экологической безопасности в городе;

- обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды на станциях водоочистки установленным нормам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции;

- обеспечение запаса мощности сооружений водоподготовки.

Развитие системы газоснабжения позволит:

- повысить уровень комфортности жизни населения городского округа;

- создать условия для газоснабжения природным газом негазифицированного существующего жилищного фонда;

- создать условия для перевода на газоснабжения жилых и общественных зданий с сжиженного на природный газ;

- создать условия для использования децентрализованных источников отопления;

- улучшить экологическую обстановку в Советском городском округе.

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства на территории городского округа и создание благоприятной среды обитания в муниципальном образовании.

Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей | Значения показателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2030 гг. |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность водопроводных сетей, км, в т.ч.: | 128,9 | 128,9 | 129,9 | 130,5 | 132,1 |
|  | магистральных, км | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
|  | квартальных, км | 105,9 | 105,9 | 106,9 | 107,5 | 109,1 |
| 1.2 | Потери воды, % | 27,1 | 27,0 | 26,9 | 26,8 | 26,0 |
| 1.3 | Уровень аварийности (количество аварий на 1 км. сети в год) | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,46 | 0,4 |
| 1.4 | Качество питьевой воды, подаваемой потребителям, в т.ч.: | Соответствует СанПиН №2.1.4.1074-01 | Соответствует СанПиН №2.1.4.1074-01 | Соответствует СанПиН №2.1.4.1074-01 | Соответствует СанПиН №2.1.4.1074-01 | Соответствует СанПиН №2.1.4.1074-01 |
|  | Количество проб по химическим анализам соответствующих действующим требованиям, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество проб по микробиологическим анализам соответствующих действующим требованиям, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 | Износ сетей водоснабжения, % | 65 | 56 | 54 | 52 | 50 |
| 2 | Водотведение |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность канализационных сетей, км, в т.ч.: | 93,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 | 96,0 |
|  | магистральных, км | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
|  | квартальных, км | 72,8 | 72,8 | 73,8 | 74,8 | 75,8 |
| 2.2 | Уровень аварийности (количество засоров на 1 км.сети в год) | 3,23 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,2 |
| 2.3 | Качество очистки сточных вод на сбросе,% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4 | Износ сетей водоотведения, % | 75 | 67,5 | 66,5 | 64,5 | 64,0 |
| 3 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 3.1 | Протяженность в двухтрубном исчислении, км, в т.ч.: | 76,1 | 76,1 | 76,6 | 77,1 | 78,2 |
|  | магистральных, км | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
|  | квартальных, км | 32,9 | 32,9 | 33,4 | 33,9 | 35,0 |
| 3.2 | Физический износ сетей, % |  |  |  |  |  |
|  | магистральных, % | 92,4 | 71,7 | 70,5 | 69,8 | 68,1 |
|  | квартальных, % | 45,4 | 25,3 | 25,2 | 25,1 | 25,0 |
| 3.3 | Тепловые потери в сетях, Гкал | 52707 | 31331 | 31331 | 30198 | 25065 |
| 3.4 | Тепловые потери в сетях, % от отпуска тепловой энергии | 31,58 | 20 | 20 | 19 | 18 |
| 3.5 | Уровень аварийности (количество отказов на 1 км.сетей в год) | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

## Основные цели и задачи Программы

## Выполняя  поставленные цели Программы - обеспечение эффективности и надежности функционирования систем и объектов коммунальной инфраструктуры; повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг; улучшение бытовых условий жизни населения; обеспечение максимально эффективного использования природного газа; обеспечение перехода отопления жилого и нежилого фонда с твердого топлива на газ и улучшение экологической ситуации на территории городского округа будут реализованы следующие задачи:

- модернизация и развитие систем и объектов коммунальной инфраструктуры в целях жилищного и промышленного строительства;

- строительство объектов теплоэнергетики для повышения качества коммунальных услуг;

- строительство объектов системы коммунального водоснабжения и канализации;

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития городского округа, создание благоприятных условий для проживания граждан;

- энергосбережение и повышение энергоэффективности коммунального хозяйства;

- реализация государственной политики по обеспечению населения природным газом на основе внедрения прогрессивных технологий и  максимального использования потенциала газораспределительной системы Советского городского округа.

## Срок и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы – 10 лет (2020 – 2030 годы)

(тыс.руб.)

| № п/п | Мероприятия | Объемы выполняемых работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего 2020-2030г.г. | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025-2030 годы |
| 1. | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция, строительство котельных, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей г. Советска» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства всего, в том числе: местный бюджет областной бюджет | 35676,11 1783,81 33892,3 | 35676,11 1783,81 33892,3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Выполнение работ для реализации объекта: - реконструкция тепломагистрали №1; - реконструкция тепломагистрали №2; - реконструкция тепломагистрали №3; - реконструкция тепломагистрали №6; - реконструкция тепломагистрали №7; - реконструкция ЦТП 1 путем замены оборудования по адресу ул.Каштановая; - реконструкция ЦТП-2 путем замены оборудования по адресу ул.М.Сибиряка,4а; - реконструкция ЦТП-3 путем замены оборудования по адресу ул.Первомайская,11в. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства всего, в том числе: местный бюджет областной бюджет | 150000 7500 142500 |  | 150000 7500 142500 |  |  |  |  |
| 3. | Выполнение работ для реализации объекта : -выполнение работ по реконструкции модульной газовой котельной по адресу ул. Сиреневая; - теплоснабжение ж/домов по ул.Сиреневая, д.1,3,5; -теплоснабжение ж/дома по ул.Орджоникидзе,д.9А; - перевод угольной котельной по ул. Тимирязева,58 на центральное теплоснабжение города; - теплоснабжение жилых домов по ул. Тимирязева, д.54,56,58 от ЦТП-1; - перевод угольной котельной по ул. Жилинское шоссе, 28 на центральное теплоснабжение города; - теплоснабжение жилых домов по ул.Жилинское шоссе, 28 от ТК-1-34; -перевод угольной котельной по ул.А.Толстого д.№16 на центральное теплоснабжение города; - теплоснабжение жилых домов ул.А.Толстого д.№14, от ТК-4-17. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства всего, в том числе: местный бюджет областной бюджет | 75000 3750 71250 |  |  | 75000 3750 71250 |  |  |  |
| 4. | Выполнение работ для реализации объекта: - перевод угольной котельной по ул. Московская,16 от ТК7-10 на центральное теплоснабжение города. - теплоснабжение ж/дома Московская д.16 по от ТК -7-10; - строительство модульной газовой котельной по ул. Баррикадная. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства всего, в том числе: местный бюджет областной бюджет | 75000 3750 71250 |  |  | 75000 3750 71250 |  |  |  |
| 5. | Выполнение работ по объекту «Строительство канализационных систем в районе ул. Лесная, ул. Орджоникидзе, ул. Баррикадная в г. Советске Калининградской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства всего, в том числе: местный бюджет областной бюджет | 60000 3000 57000 |  |  |  | 30000 1500 28500 | 30000 1500 28500 |  |
| 6. | Выполнение работ по объекту «Реконструкция канализационной системы г. Советска Калининградской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства всего, в том числе: местный бюджет областной бюджет привлеченные средства | 75000 75000 |  | 75000 75000 |  |  |  |  |
| 7. | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в г. Советске Калининградской области в целях подключения жилого квартала застройки для многодетных семей в районе ул. Киевская» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства всего, в том числе: местный бюджет областной бюджет | 70 70 | 70 70 |  |  |  |  |  |
| 8. | Выполнение работ по объекту: «Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в г. Советске Калининградской области в целях подключения жилого квартала застройки для многодетных семей в районе ул. Киевская» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства всего, в том числе: местный бюджет областной бюджет | 7000 350 6650 |  | 7000 350 6650 |  |  |  |  |
| 9. | Реконструкция сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства всего, в том числе: местный бюджет областной бюджет | 35000 1750 33250 |  |  |  |  |  | 35000 1750 33250 |
| 10. | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства всего, в том числе: местный бюджет областной бюджет | 35000 1750 33250 |  |  |  |  |  | 35000 1750 33250 |

### Ресурсное обеспечение Программы

Для реализации намеченных программных мероприятий планируется софинансирование  программных мероприятий на паритетных началах региональным и федеральным бюджетами в соответствии с решениями Правительства Калининградской области.

(тыс. руб.)

| Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028-2030 |
| ВСЕГО | 547676,11 | 35676,11 | 232000 | 150000 | 30000 | 30000 | 70000 |
| областной бюджет | 449042,3 | 33892,3 | 149150 | 142500 | 28500 | 28500 | 66500 |
| местный бюджет | 23633,81 | 1783,81 | 7850 | 7500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| привлеченные средства | 75000 |  | 75000 |  |  |  |  |

Объем бюджетных средств и мероприятия Программы подлежат ежегодному уточнению и корректировке при разработке бюджета городского округа и в соответствии с решениями Правительства Калининградской области на соответствующий год.

Ожидаемые конечные результаты Программы

В результате реализации мероприятий Программы будут получены следующие качественные изменения в функционирование системы и объектов коммунальной инфраструктуры:

- снижение степени износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности их работы;

- развитие систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения;

- создание технической возможности подключения дополнительных нагрузок для обеспечения жилищного строительства;

- улучшение качества предоставляемых услуг;

- улучшение экологической обстановки на территории городского округа;

-  обеспечение комфортных условий проживания;

- повышение уровня комфортности жизни населения городского округа;

- создание условий для газоснабжения природным газом негазифицированного существующего жилищного фонда;

- создание условий для перевода на газоснабжения жилых и общественных зданий с сжиженного на природный газ;

- создание условий условия для использования децентрализованных источников отопления;

- улучшение экологической обстановки в Советском городском округе.

Нормативное обеспечение

Муниципальным заказчиком Программы и ответственным за ее реализацию является Администрация Советского городского округа. Реализация Программы осуществляется на основе:

1)	муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

2)	условий, порядка и правил утвержденных федеральными, областными и
муниципальными нормативными правовыми актами.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом реализации, разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий Программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации Программы составляется ответственным исполнителем с участниками Программы и утверждается ежегодно, не позднее 01 декабря текущего финансового года.

Внесение изменений в план реализации Программы, не влияющих на параметры Программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений.

Ответственный исполнитель:

- обеспечивает разработку Программы и утверждение в установленном порядке;

- формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру Программы, а также перечень участников;

- организует реализацию Программы, вносит предложения главе администрации Советского городского округа об изменениях Программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей Программы, а также конечных результатов ее реализации;

- подготавливает отчеты об исполнении плана реализации Программы (с учетом информации, представленной участниками Программы);

Участник Программы:

- осуществляет реализацию мероприятий Программы, в рамках своей компетенции;

- представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке Программы, в реализации которых предполагается его участие;

- представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы соответствующих организаций;

- представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации Программы по итогам года в срок до 15 января года, следующего за отчетным.

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в информации о результатах и основных направлениях деятельности получателей средств бюджета Советского городского округа в установленном порядке.

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденной Программой, муниципальный заказчик готовит предложения о корректировке сроков реализации Программы и перечня программных мероприятий.

Муниципальный заказчик Программы выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными органами государственной власти Российской Федерации и органами исполнительной власти Калининградской области.

Отбор организаций, исполнителей Программы, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках для муниципальных нужд.

# Footnotes

В целом по Калининградской области